…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Zadanie 1 – System do nadzoru okołoporodowego –parametry techniczne

| NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ | 2016 |
| LICZBA SZTUK | 1 |

| Lp. | Nazwa urządzenia (elementu wyposażenia) | Odpowiedź | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiotokograf z funkcją ciąży bliźniaczej – 1 sztuka |  |
| 1 | Kolorowy ekran dotykowy LCD pochylany o przekątnej ≥ 12,1'' | Tak „12,1” |  |  |
| 2 | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy lub pokrętło | Tak |  |  |
| 3 | Współpraca z zaoferowaną centralą monitorującą i zaoferowaną telemetrią płodową | Tak |  |  |
| 4 | Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | Tak |  |  |
| 5 | Zakres pomiarowy US min 50-240 bpm | Tak |  |  |
| 6 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |  |
| 7 | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego 1 MHz | Tak |  |  |
| 8 | Częstość powtarzania ≥2 kHz | Tak |  |  |
| 9 | Wartość natężenia emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm2 | Tak |  |  |
| 10 | Wskaźnik jakości sygnału | Tak |  |  |
| 11 | Monitowanie bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | Tak |  |  |
| 12 | Komputerowa analiza zapisu KTG | Tak |  |  |
| 13 | Znacznik dla personelu | Tak |  |  |
| 14 | Wprowadzanie notatek | Tak |  |  |
| 15 | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |  |
| 16 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |  |
| 17 | Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco 1 szt. i przetwornik Cardio 2 szt. | Tak |  |  |
| 18 | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika | Tak |  |  |
| 19 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | Tak |  |  |
| 20 | Wodoszczelność przetworników | Tak |  |  |
| 21 | Aparat wyposażony w funkcję monitorowania ciąży bliźniaczej | Tak |  |  |
| 22 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak |  |  |
| 23 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak |  |  |
| 24 | Zakresy wartości występowania alarmów FHR ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym | Tak |  |  |
| 25 | Zakresy opóźnień występowania alarmów ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym min. 10 - 300 s | Tak |  |  |
| 26 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  |  |
| 27 | Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna | Tak |  |  |
| 28 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak |  |  |
| 29 | Zakres sygnału Toco 0÷100 | Tak |  |  |
| 30 | Ustawienie linii podstawowej Toco | Tak 20 jednostek |  |  |
| 31 | Automatyczna korekcja przesunięcia | Tak |  |  |
| 32 | Automatyczna korekcja zerowania | Tak |  |  |
| 33 | Możliwość współpracy z telemetrią płodową do ciąży bliźniaczej o zasięgu obu głowic cardio co najmniej 90m | Tak |  |  |
| 34 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | Tak |  |  |
| 35 | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min] | Tak |  |  |
| 36 | Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek | Tak |  |  |
| 37 | Szerokość papieru 150mm | Tak |  |  |
| 38 | Wprowadzanie danych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie Qwerty. | Tak |  |  |
| 39 | Rozdzielczość wydruku ≥ 200 dpi | Tak |  |  |
| 40 | Alarm końca papieru | Tak |  |  |
| 41 | Kompaktowa obudowa | Tak |  |  |
| 42 | Wózek do aparatu z półką na akcesoria | Tak |  |  |
| Kardiotokograf z funkcją ciąży bliźniaczej i pełnym monitoringiem matki - 1 SZTUKA |  |
| 1 | Kolorowy ekran dotykowy LCD pochylany o przekątnej ≥ 12,1'' | Tak, 12,1'' |  |  |
| 2 | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy lub pokrętło | Tak |  |  |
| 3 | Współpraca z centralą monitorującą oraz telemetrią płodową | Tak |  |  |
| 4 | Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | Tak |  |  |
| 5 | Zakres pomiarowy US min 50-240 bpm | Tak |  |  |
| 6 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |  |
| 7 | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego 1 MHz | Tak |  |  |
| 8 | Częstość powtarzania ≥2 kHz | Tak |  |  |
| 9 | Wartość natężenie emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm2 | Tak |  |  |
| 10 | Wskaźnik jakości sygnału | Tak |  |  |
| 11 | Monitorowanie bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | Tak |  |  |
| 12 | Komputerowa analiza zapisu KTG | Tak |  |  |
| 13 | Znacznik dla personelu | Tak |  |  |
| 14 | Wprowadzanie notatek | Tak |  |  |
| 15 | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |  |
| 15 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |  |
| 17 | Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco 1 szt. i przetwornik Cardio 2 szt. | Tak |  |  |
| 18 | Monitoring parametrów matki: NIBP, MECG, TEMP, RESP, SPO2 | Tak |  |  |
| 19 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US | Tak |  |  |
| 20 | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika | Tak |  |  |
| 21 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | Tak |  |  |
| 22 | Wodoszczelność przetworników | Tak |  |  |
| 23 | Aparat wyposażony w funkcję monitorowania ciąży bliźniaczej | Tak |  |  |
| 24 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak |  |  |
| 25 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak |  |  |
| 26 | Zakresy wartości występowania alarmów FHR ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym | Tak |  |  |
| 27 | Zakresy opóźnień występowania alarmów ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym (min. 10 - 300 s) | Tak |  |  |
| 28 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  |  |
| 29 | Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna | Tak |  |  |
| 30 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak 20 jednostek |  |  |
| 31 | Zakres sygnału Toco ≤ 0÷100 | Tak |  |  |
| 32 | Ustawienie linii podstawowej Toco | Tak |  |  |
| 33 | Automatyczna korekcja przesunięcia | Tak |  |  |
| 34 | Automatyczna korekcja zerowania | Tak |  |  |
| 35 | Możliwość współpracy z telemetrią płodową do ciąży bliźniaczej o zasięgu obu głowic cardio co najmniej 90m | Tak |  |  |
| 36 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | Tak |  |  |
| 37 | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min] | Tak |  |  |
| 38 | Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek | Tak |  |  |
| 39 | Szerokość papieru 150mm | Tak |  |  |
| 40 | Wprowadzanie danych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie Qwerty. | Tak |  |  |
| 41 | Rozdzielczość wydruku ≥ 200 dpi | Tak |  |  |
| 42 | Alarm końca papieru | Tak |  |  |
| 43 | Kompaktowa obudowa | Tak |  |  |
| 44 | Wózek do aparatu z półką i koszykiem na akcesoria | Tak |  |  |
| III. Centrala monitorująca MFM-CNS |  |
| III.1. oprogramowanie |  |
| 1 | System nadzoru okołoporodowego obejmujący min. 6 stanowisk KTG, umożliwiający jednoczesną kontrolę stanu zdrowia pacjentek i płodów | Tak |  |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe 26 stanowisk | Tak |  |  |
| 3 | System współpracujący z kardiotokografami firm min. Philips, Oxford oraz Edan | Tak |  |  |
| 4 | System współpracujący z zaoferowanymi kardiotokografami oraz z telemetrią płodową | Tak |  |  |
| 5 | System współpracujący z aparatami KTG do ciąży pojedynczej i bliźniaczej | Tak |  |  |
| 6 | System współpracujący z telemetrią do ciąży pojedynczej oraz z telemetrią do ciąży bliźniaczej (zasięg obu głowic cardio i głowicy toco co najmniej 90m) | Tak |  |  |
| 7 | Archiwizacja danych, zapisów i wyników analizy w pamięci na nośniku o dużej trwałości - okres min. 10 lat | Tak |  |  |
| 8 | Komputerowa analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej, częstości uderzeń serca płodu, wyznaczanie liczby akceleracji i deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo oraz krótkoterminowym) | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość dopasowania progów alarmowych przez użytkownika | Tak |  |  |
| 10 | Alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach – sygnał dźwiękowy i wizualny | Tak |  |  |
| 11 | Alarmy tachykardii i bradykardii | Tak |  |  |
| 12 | Alarm w przypadku utraty sygnału | Tak |  |  |
| 13 | Tworzenie dokumentacji dotyczącej pacjentki, przebiegu ciąży i porodu, kreślenie partogramu | Tak |  |  |
| 14 | Wprowadzanie: własnych notatek, podawanych leków, wyników badań | Tak |  |  |
| 15 | Test bezstresowy | Tak |  |  |
| 16 | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | Tak |  |  |
| 17 | Monitorowanie parametrów matczynych (EKG, HR, NIBP, SpO2, TEMP) | Tak |  |  |
| 18 | Możliwość podglądu zapisów na urządzeniu przenośnym typu tablet | Tak |  |  |
| 19 | Wprowadzanie danych pacjentki w trakcie monitorowania i po jego zakończeniu. Możliwość edycji danych pacjentki w archiwum | Tak |  |  |
| 20 | Możliwość przeglądania zapisów archiwalnych monitorowanej pacjentki w trakcie badania | Tak |  |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska podglądu i dostępu do zapisów | Tak |  |  |
| 22 | Wspólna baza danych dla wszystkich podłączonych stanowisk KTG | Tak |  |  |
| III.2 Wyposażenie |  |
| 1 | Stanowisko centralne - serwer (1 sztuka) w obudowie rackowej macierzą RAID obsługujące System Centralnego Nadzoru wraz z systemem operacyjnym | Tak |  |  |
| 2 | Stanowisko monitorujące (1 sztuka): komputer PC, monitor, głośniki, mysz, klawiatura. Stanowisko z funkcją dostępu do zapisów bieżących i archiwalnych, oraz analizy zapisów. Parametry techniczne spełniające komputera PC spełniające wymagania Systemu Centralnego Nadzoru. | Tak |  |  |
| III.3 Instalacja |  |
| 1 | Podłączenie do systemu 3 szt. aparatów KTG firmy Philips oraz 1 szt. KTG Sonicait Oxford, będących na wyposażeniu Zamawiającego za pomocą sieci bezprzewodowej | Tak |  |  |
| 2 | Podłączenie do systemu zaoferowanych aparatów KTG za pomocą sieci bezprzewodowej. | Tak |  |  |
| 3 | Instalacja oprogramowania opisanego w pkt III.1. na serwerze opisanym w pkt III.2.1 | Tak |  |  |
| 4 | Utworzenie kont użytkowników z dostępem do podglądu zapisów, przeglądania archiwum oraz wykowywana komputerowej analizy | Tak |  |  |
| 5 | Montaż infrastruktury WiFi z wykorzystaniem udostępnionej przez Zamawiającego podsieci IP VLAN. Wymagane doprowadzenie zasilania do ruterów wifi. | Tak |  |  |
| Inne |  |
| 22 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak |  |  |
| 23 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności producenta na oferowane aparaty | Tak |  |  |
| 24 | Potwierdzenie parametrów technicznych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia w oryginalnych materiałach producenta (w języku polskim) lub oświadczeniach producenta, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ | Tak |  |  |
| 25 | Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych | Tak |  |  |
| 26 | W okresie gwarancji 3 naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych powodują wymianę urządzenia na nowe | Tak |  |  |
| 27 | Gwarancja dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat | Tak |  |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |

### UWAGA:

- System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego zainstalowany na serwerze w obudowie Rackowej, Serwer w serwerowni

- Zamawiający zapewnia podsieć IP Vlan do podłączenia aparatów KTG z centralą

- Zamawiający zapewnia dostęp do infrastruktury sieciowej LAN na oddziale ginekologiczno-położniczym niezbędnej w celu utworzenia sieci bezprzewodowej

- Instalacja 1 szt. komputera podglądowego z dotykowym ekranem z funkcją dostępu do podglądu zapisów

- Bezprzewodowe podłączenie aparatów KTG Philips (3 szt) oraz 1 szt. KTG Sonicait Oxford wraz z rozbudową aparatów o kartę sieciową LAN

- Bezprzewodowe podłączenie aparatów KTG Edan (F9 raz F9 express)

### w kolumnie warunek  graniczny TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

....................................................

#### Data					 		              Podpis Wykonawcy