…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

1. Stół zabiegowy – szt. 1

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): 2017r. (fabrycznie nowy)

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych | TAK |  |
| 2. | Długość stołu z blatem: 2050 mm (+ 30 mm) | TAK |  |
| 3. | Całkowita szerokość blatu: 580 mm (+ 30 mm) | TAK |  |
| 4. | Regulacja wysokości blatu: 840 do 1020 mm (+ 30 mm). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | TAK |  |
| 5. | Regulacja oparcia pleców: - 350 do 850 (+ 50) | TAK |  |
| 6. | Regulacja podgłówka: - 350 do 550 (+ 50) | TAK |  |
| 7. | Przechył Trendelenburga: 250 (+ 50) | TAK |  |
| 8. | Przechył anty-Trendelenburga : 100 (+ 50) | TAK |  |
| 9. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 100 (+ 50) | TAK |  |
| 10. | Zakres regulacji kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 (+ 50) | TAK |  |
| 11. | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
| 12. | Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka | TAK |  |
| 13. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
| 14. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |
| 15. | Konstrukcja stołu z profili stalowych | TAK |  |
| 16. | Konstrukcja stołu lakierowana proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów | TAK |  |
| 17. | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym | TAK |  |
| 18. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | TAK |  |
| 19. | Blat stołu 4-ro segmentowy: – podgłówek płytowy - oparcie pleców - płyta lędźwiowa - 2 szt. podnóżków | TAK |  |
| 20. | Blat przenikalny dla promieni RTG | TAK |  |
| 21. | Blat z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska | TAK |  |
| 22. | Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm | TAK |  |
| 23. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

2. Mobilny zestaw do spoczynkowych badań EKG składający się z aparatu EKG, wózka i drukarki zewnętrznej - 1szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): 2017r. (fabrycznie nowy)

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
| 2. | Praca w trybie automatycznym lub ręcznym | TAK |  |
| 3. | Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera | TAK |  |
| 4. | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna | TAK |  |
| 5. | Kolorowy ekran dotykowy min. 7" i rozdzielczości min. 800x480 umożliwiający obsługę aparatu | TAK |  |
| 6. | Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 7. | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów (szerokość papieru: min. 110 mm) | TAK |  |
| 8. | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na monochromatycznej zewnętrznej drukarce laserowej będącej elementem dostawy / wydruk A4 | TAK |  |
| 9. | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
| 10. | Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | TAK |  |
| 11. | Baza pacjentów i badań z pamięcią min 1000 badań | TAK |  |
| 12. | Zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive) | TAK |  |
| 13. | Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału | TAK |  |
| 14. | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 15. | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 16. | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
| 17. | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
| 18. | Cyfrowy filtr pływania izolinii | TAK |  |
| 19. | Interfejs komunikacyjny min. 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną, pamięcią USB - PenDrive) | TAK |  |
| 20. | Interfejs komunikacyjny LAN umożliwiający wysyłanie zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolną skrzynkę odbiorczą | TAK |  |
| 21. | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 22. | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 23. | Menu wyświetlane na ekranie | TAK |  |
| 24. | Konfiguracja wyglądu i kompozycji ekranu | TAK |  |
| 25. | Konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania | TAK |  |
| 26. | Możliwość współpracy z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG – podać nazwę oprogramowania | TAK |  |
| 27. | Wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
| 28. | Możliwość wykonania badania spirometrycznego przy zastosowaniu opcjonalne przystawki | TAK |  |
| 29. | Wyposażenie : elektrokardiograf drukarka laserowa monochromatyczna kabel EKG elektrody przyssawkowe elektrody kończynowe klipsowe żel EKG min. 250g papier EKG min.- 1 rolka kabel ethernetowy kabel zasilający | TAK |  |

3.Kardiomonitor transportowy – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): 2017r. (fabrycznie nowy)

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne aparatu |
|  | Monitorowanie: EKG 3/5 odprow., SpO2, NIBP, Respiracja | TAK |  |
|  | Prekonfigurowany tryb monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD/TFT, przekątna min. 3,5 cala, rozdzielczość min. 320 x 240 pikseli, | TAK |  |
|  | Prezentacja ma ekranie min. 2 krzywych i wartości cyfrowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Prosta intuicyjna obsługa, możliwość zaprogramowania 3 różnych formatów prezentacji danych na ekranie (przełączanych bezpośrednio z płyty czołowej) | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz oraz akumulatorowe, min. 8 godzin pracy przy monitorowaniu wszystkich parametrów. Akumulatory ładowane automatycznie podczas pracy urządzenia. Alarm rozładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne lub graficzne wszystkich mierzonych parametrów min. 24 godz w odstępach 1-minutowych | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania w pamięci aparatu min. 20 fragmentów krzywych i danych cyfrowych (do odtworzenia na ekranie) | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej komunikacji ze stacją centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | System alarmów wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Alarmy sygnalizowane optycznie i akustycznie ze wskazaniem źródła | TAK |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja ze stacją centralną, możliwość obsługi alarmów z poziomu stacji centralnej | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia kardiomonitora na ramie łóżka/ noszy | TAK |  |
|  | Automatyczna aktywacja funkcji monitorowania po przyłączeniu odp. czujnika | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie kardiomonitora przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
| 17 | Transfer danych przez port USB do komputera, możliwość wydruku danych, trendów i krzywych na drukarce komputerowej | TAK |  |
| 18 | Waga aparatu wraz z zasilaczem sieciowym poniżej 1,5 kg | TAK |  |
| 19 | Odporność na wstrząsy powyżej 70 G, odporność na upadek z wysokości powyżej 1,5m | TAK |  |
| Wymagane parametry monitorowane |
| EKG/RESP | TAK |  |
| 20 | Monitorowanie 3/5 odprowadzeń EKG wyświetlanych jednoczasowo | TAK |  |
| 21 | Graficzna sygnalizacja braku kontaktu elektrod | TAK |  |
| 22 | Regulacja głośności sygnalizacji zespołu QRS | TAK |  |
| 23 | Zakres częstości akcji serca minimum 25-300 /min. | TAK |  |
| 24 | Wzmocnienie sygnału EKG regulowane, min. 5 zakresów: 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 mV/cm | TAK |  |
| 25 | Prędkość przesuwu na ekranie 25 mm/sek. | TAK |  |
| 26 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna | TAK |  |
| 27 | Wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu ( bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą | TAK |  |
| 28 | Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 3- 150 /min. | TAK |  |
| 29 | Przesuw krzywej oddechowej 6,25 mm/sek. | TAK |  |
| 30 | Regulacja amplitudy krzywej oddechowej min. 5 zakresów | TAK |  |
| 31 | Kabel EKG -1 szt. | TAK |  |
| Ciśnienie nieinwazyjne NIBP |  |  |
| 32 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy ustawiane dla każdej wartości | TAK |  |
| 33 | Zakres pomiarowy: ciśnienie co najmniej od 20 do 260 mmHg; tętno co najmniej 30-220/min. | TAK |  |
| 34 | Tryb pracy automatyczny, z programowanym minimalnym zakresem interwałów od 1 min. do 60 min. oraz tryb ręczny (na żądanie) | TAK |  |
| 35 | Funkcja bramkowania pomiarów ciśnienia sygnałem EKG w celu eliminacji artefaktów | TAK |  |
| 36 | Mankiety pomiarowe – 2 sztuki | TAK |  |
| Pulsoksymetria | TAK |  |
| 37 | Zapis numeryczny saturacji i pulsu | TAK |  |
| 38 | Zakres pomiarowy saturacji min. 1–100 % | TAK |  |
| 39 | Zakres pomiarowy pulsu min 25 – 250/min. | TAK |  |
| 40 | Zapis krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
| 41 | Czujnik klips na palec 1 sztuka | TAK |  |
| Pozostałe |
| 42 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 43 | Szkolenie personelu medycznego | TAK |  |
| 44 | Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski | TAK |  |

4. Ciśnieniomierz wraz zestawem mankietów – 3 kpl.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): 2017r. (fabrycznie nowy)

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE CIŚNIENIOMIERZA NA STATYWIE JEZDNYM |
| 1. | Skala o średnicy min. 147 mm kwadratowa | TAK |  |
| 2. | Skala liniowa z zakresem pomiarowym 0-300mHg | TAK |  |
| 3. | Amortyzator zabezpieczający manometr podczas regulacji wysokości | TAK |  |
| 4. | Spiralny przewód połączeniowy o dł. ponad 3m, | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie przed przepompowaniem - aneroid teestowany do 600 mmHg | TAK |  |
| 6. | Chromowany, precyzyjny zawór spustowy z filtrem przeciwkurzowym, | TAK |  |
| 7. | Koszyk na akcesoria za skalą pomiarową, | TAK |  |
| 8. | Gwintowane, metalowe szybkozłączki ułatwiające wymianę mankietów | TAK |  |
| 9. | Wersja jezdna - pięciokołowy statyw jezdny o średnicy podstawy 53cm z chromowanym masztem i regulacją wysokości od 80 do 130 cm, dwa koła blokowane, | TAK |  |
| 10. | Mankiety dla dorosłych : -rozmiar mankietu:54,5x14,5 cm, obwód ręki: 24-32cm – 1 szt. -rozmiar mankietu :58,5x18,5cm,obwód ręki: 32-42cm – 1 szt. -rozmiar mankietu :35,5x10 cm, obwód ręki: 13-20 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 11. | Łącznik przewodów, poł. gwintowe- 3 szt. | TAK |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE CIŚNIENIOMIERZ ZEGAROWY |
| 12. | Wstrząsoodporny, wytrzymuje upadek z wysokości do 120 cm. | TAK |  |
| 13. | Precyzyjny śrubowy zawór spustowy wyposażony w filtr przeciwkurzowy. | TAK |  |
| 14. | Korpus manometru i łyżka usztywniająca ze wzmocnionego, wytrzymałego tworzywa ABS. | TAK |  |
| 15. | Model jednoprzewodowy z metalową szybkozłączką do podłączenia mankietu. | TAK |  |
| 16. | Liniowa, wyraźnie znakowana skala o średnicy 52 mm, z zakresem 0-300 mmHg i podziałką co 2mm. | TAK |  |
| 17. | Aneroid z utwardzoną berylem miedzianą membraną testowany do 600mmHg. | TAK |  |
| 18. | Mankiet zapinany na rzep, bez metalowej przekładki w rozmiarze standardowym dla dorosłych, opcjonalnie dostępne mankiety w innych rozmiarach. | TAK |  |
| 19. | Mankiet jednoelementowy nie zawiera lateksu, do dezynfekcji środkami chemicznymi. | TAK |  |
| 20. | Elastyczna, bezlateksowa, trwała gruszka. | TAK |  |
| 21. | Do wyboru model ze skalą białą lub czarną. | TAK |  |
| 22. | Błąd pomiaru max +/- 3mmHg. | TAK |  |
| 23. | Pakowany w etui. | TAK |  |
| 24. | Mankiet dla dorosłych: -rozmiar mankietu:54,5x14,5cm, obwód ręki: 24-32cm -1 szt. -rozmiar mankietu: 58,5x18,5 cm, obwód ręki: 32-42 cm -1 szt. -rozmiar mankietu:35,5x10cm,obwód ręki: 13-20cm – 1 szt. | TAK |  |
| 25. | Łącznik -3 szt. | TAK |  |

5. Termometr do pomiaru temperatury głębokiej przełykowej – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): 2017r. (fabrycznie nowy)

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik temp., dla dorosłych, 7-pinowy, 3 m kompatybilny z monitorem funkcji życiowych Delta prod. Dräger | TAK |  |

6. Rektoskop – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): 2017r. (fabrycznie nowy)

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Źródło światła z kanałem awaryjnym | TAK |  |
| 2. | Tubusy rektoskopu mocowane do głowice z pierścieniowym oświetleniem światłowodowym. | TAK |  |
| 4. | Światło doprowadzone autoklawowalnym światłowodem z dwukanałowego źródła światła zimnego | TAK |  |
| 5. | Możliwość kontynuowania zabiegu w razie przepalenia się żarówki | TAK |  |
| 6. | Możliwość zamiennego stosowania tubusów stalowych wielorazowego użytku lub jednorazowych, sterylnych | TAK |  |
| 7. | Rękojeść poprawiająca wygodę użytkownika | TAK |  |
| 8. | Odłączalny światłowód –możliwość współpracy ze źródłem światła dowolnego producenta przy wykorzystaniu adapterów | TAK |  |
| 9. | Możliwość sterylizacji światłowodu w autoklawie. | TAK |  |
| 10. | Okular z optyką poprawiający komfort obserwacji | TAK |  |
| 11. | Odłączana głowica z pierścieniowym oświetleniem światłowodowym | TAK |  |
| 12. | Wyposażenie: -tubus proktoskopowy -obturator do tubusa TP 100 -tubus sigmoidoskopowy -obturator do tubusa TS | TAK |  |

7. Videolaryngoskop do trudnych intubacji – 1 kpl.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): 2017r. (fabrycznie nowy)

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE WZIERNIKA |
| 1. | Stopień ochrony Typ BF | TAK |  |
| 2. | Zastosowanie do rurki intubacyjnej ET 7.0-9.0 | TAK |  |
| 3. | Napięcie znamionowe DC 4.2-3.5 | TAK |  |
| 4. | Typ oświetlenia 4 białe diody LED | TAK |  |
| 5. | Kąt widzenia 80° | TAK |  |
| 6. | Głębia ostrości 5mm do 50mm | TAK |  |
| 7. | Metoda dezynfekcji -moczenie w płynach dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 8. | Metoda sterylizacji- sterylizacja gazowa EtO lub sterylizacja plazmowa | TAK |  |
| 9. | Możliwość wygięcia wziernika -do 90° | TAK |  |
| 10. | Temperatura otoczenia podczas pracy urządzenia 10 ~ 40°C | TAK |  |
| 11. | Wilgotność otoczenia podczas pracy urządzenia 30 ~ 85% | TAK |  |
| 12. | Współczynnik ochrony IP IP67 | TAK |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE WYŚWIETLACZA LCD |
| 13. | Napięcie znamieniowe DC 4.2-3.5 | TAK |  |
| 14. | Forma ochrony -urządzenie zasilane wewnętrznie | TAK |  |
| 15. | Stopień ochrony -typ BF | TAK |  |
| 16. | Typ -TFT LCD 2,4”, kolor | TAK |  |
| 17. | Szerokość 7,3cm | TAK |  |
| 18. | Wysokość 5,7cm | TAK |  |
| 19. | Grubość 2,3cm | TAK |  |
| 20. | Czas reakcji 15ms | TAK |  |
| 21. | Regulacja jasności -automatyczna | TAK |  |
| 22. | Regulacja kontrastu -automatyczna | TAK |  |
| 23. | Zasilanie 4,2V 400mAh Li-ion akumulator | TAK |  |
| 24. | Czas ładowania 1 godz. | TAK |  |
| 25. | Czas pracy na naładowanym w pełni akumulatorze- 2 godz. | TAK |  |
| 26. | Standard wideo sygnału NTSC | TAK |  |
| 27. | Stopień ochrony –IP 50 | TAK |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie
    oferty.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych
    materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich
    prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są nowe, kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................................

Data					 		              Podpis Wykonawcy