Załącznik nr 1 – opis parametrów aparatu do hemodializy

APARAT  DO  HEMODIALIZY Z MOŻLIWOŚCIĄ POMIARU KLIRENSU MOCZNIKA METODĄ ON-LINE

| Lp | Opis parametrów |
| --- | --- |
| 1. | Pomiar adekwatności dializy w trakcie trwania zabiegu |
| 2. | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji |
| 3. | Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line” |
| 4. | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. |
| 5. | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja - objętościowy pomiar ultrafiltracji. |
| 6. | Możliwość wykonania hemodializy octanowej i wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach |
| 7. | Przepływ dializatu od 0-300 –500- 800 ml/ min |
| 8. | Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy |
| 9. | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 15 – 600 ml / min |
| 10. | Możliwość realizacji dializy jednogłowej metodą ( Click – clack ) |
| 11. | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa” |
| 12. | Ultrafiltracja sekwencyjna ( ISO UF ) – sucha bez dializatu |
| 13. | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy, bez konieczności przestawienia aparatu |
| 14. | Możliwość realizacji dializy na dializatorze HIGH – FLUX |
| 15. | Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania środka dezynfekcyjnego |
| 16. | Programy dezynfekcji termicznej w temp 84*C |
| 17. | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia |
| 18. | Centralny system blokowania kół |
| 19. | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD |
| 20. | Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat ) |
| 21. | Możliwość współpracy z systemem komputerowym centralnym |
| 22. | Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce |
| 23. | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |
| 24. | Pomiar ultrafiltracji niewymagający częstej kalibracji (max raz na rok) |
| 25. | Filtr wody uzdatnionej |
| 26. | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy |
| 27. | Graficzny ekran , nie emitujący promieniowania |
| 28. | Łatwość utrzymania aparatu w czystości |
| 29. | Podgląd efektywnego przepływu krwi |
| 30. | Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru |
| 31. | Automatyczne profilowanie sodu |