…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

Videogastroskop zabiegowy z wyposażeniem (stanowiący rozbudowę posiadanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej sprzętu endoskopowego)

| NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ | 2017 |
| LICZBA SZTUK | 1 zestaw |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |

| PROCESOR WIZYJNY HD ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt. |
| --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Elektroniczne wzmocnienie obrazu w min 3 zakresach | Tak |  |
| 5 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | Tak |  |
| 6 | Przełączanie rodzaju oświetlenia: ksenon lub halogen. | Tak |  |
| 7 | Wyostrzanie obrazu | Tak |  |
| 8 | Wyjścia wideo: S-VIDEO, RGB-VIDEO, DVI, USB | Tak |  |
| 9 | Edycja opisów na ekranie | Tak |  |
| 10 | Zamrażanie obrazu | Tak |  |
| 11 | Zoom elektroniczny | Tak |  |
| 12 | Współpraca z komputerem PC | Tak |  |
| 13 | Zintegrowane w jednej obudowie z procesorem | Tak |  |
| 14 | Podstawowe źródło światła xenon | Tak |  |
| 15 | Moc oświetlenia nie mniej niż 150 W | Tak |  |
| 16 | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | Tak |  |
| 17 | Lampa zapasowa włączana automatycznie w momencie awarii lampy głównej | Tak |  |
| 18 | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | Tak |  |
| 19 | Zapasowa lampa halogenowa min 35W | Tak |  |
| 20 | Wbudowana, regulowana pompa powietrza | Tak |  |
| 21 | Możliwość zapisu danych min.44 pacjentów | Tak |  |
| 22 | Zapisywanie procedur klinicznych – 20 typów | Tak |  |
| 23 | Maksymalne ciśnienie powietrza 65 kPa | Tak |  |
| 24 | Maksymalne ciśnienie wody 65 kPa | Tak |  |
| 25 | Waga max. 18 kg | Tak |  |
| 26 | Kompatybilność z endoskopami będącymi na wyposażeniu pracowni tj. EC-530WI, EG-530FP, ED-5830XT8 | Tak |  |
| VIDEOGASTROSKOP OPERACYJNY - 1 szt. |
| 27 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 28 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 29 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 30 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |
| 31 | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak |  |
| 32 | Średnica zewnętrzna wziernika: min 10,0 mm | Tak |  |
| 33 | Długość robocza min 1100 mm | Tak |  |
| 34 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: min 10,0 mm | Tak |  |
| 35 | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | Tak |  |
| 36 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo .1000 -w prawo 1000 | Tak |  |
| 37 | Kanał do spłukiwania pola obserwacji -Water Jet | Tak |  |
| 38 | Kompatybilność z oferowanym procesorem obrazu | Tak |  |
| 39 | Kompatybilność z procesorem obrazu będącym na wyposażeniu pracowni EPX-2500 HD | Tak |  |
| MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |
| 40 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 41 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 42 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 43 | Rok produkcji 2016/2017 | Tak |  |
| 44 | Przekątna min. 24 cale | Tak |  |
| 45 | Matryca TFT LCD (LED) | Tak |  |
| 46 | Rozdzielczość obrazu1920 x 1200 pixeli | Tak |  |
| 47 | Jasność 300 cd/m2 | Tak |  |
| 48 | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | Tak |  |
| 49 | Współczynnik kontrastu 1000:1 | Tak |  |
| 50 | Format obrazowania 16:10 | Tak |  |
| 51 | Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video | Tak |  |
| 52 | Sygnał wyjścia: SDI | Tak |  |
| 53 | Czas reakcji max. 14 ms | Tak |  |
| 54 | Waga max. 8 kg | Tak |  |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 55 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 56 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 57 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 58 | Rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 59 | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |
| 60 | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami | Tak |  |
| 61 | Zasilanie centralne wózka | Tak |  |
| 62 | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka | Tak |  |
| 63 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |
| 64 | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy | Tak |  |
| 65 | Możliwość regulacji wysokości półek | Tak |  |
| Inne wymogi |
| 66 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 67 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać |  |
| 68 | wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE, dokumenty w języku polskim | Tak |  |
| 69 | Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |
| 70 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni, należy dostarczyć urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach | Tak |  |
| 71 | Max. dopuszczalna liczba napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym - 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym, wymiana elementu urządzenia na nowe | Tak |  |
| 72 | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
| 73 | Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych | Tak |  |
| 74 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych
    materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................................

Data					 		                         Podpis Wykonawcy