# Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia  -     Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne w pakietach określają  ilości jakie zamawiający planuje zużyć w każdym roku obowiązywania umowy

PAKIET   1. Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego oraz  zakup odczynników

|  | Parametry graniczne | Wymogi graniczne tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy | Tak |
| 2. | Metoda badań chemiluminescencyjna | Tak |
| 3. | Wydajność minimalna /80 oznaczeń na godzinę/ | Tak |
| 4. | Szybkość uzyskania pierwszego wyniku nie dłużej niż 30 minut | Tak |
| 5. | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pierwotnych | Tak |
| 6. | Możliwość oznaczania próbek „citowych”, czas wykonania maksymalnie 10 minut | Tak |
| 7. | Możliwość wykonania z jednej próbki minimum 14 oznaczeń | Tak |
| 8. | Odczynniki gotowe do użycia | Tak |
| 9. | Możliwość wczytania automatycznie do analizatora pełnej krzywej kalibracyjnej | Tak |
| 10. | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy | Tak |
| 11. | System chłodzenia odczynników w aparacie | Tak |
| 12. | Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników/ w celu zapobiegania kontaminacji/ | Tak |
| 13. | Możliwość identyfikacji próbek badanych na podstawie kodu kreskowego | Tak |
| 14. | Zewnętrzny skaner kodów kreskowych, wewnętrzny skaner kodów kreskowych - barkodowa identyfikacja próbek, możliwość komunikacji z analizatorem na podstawie kodów | Tak |
| 15. | Zestaw komputerowy do obsługi analizatora wyposażony w drukarkę laserową | Tak |
| 16. | Możliwość archiwizacji danych pacjenta, ustawień systemowych oraz aplikacji programowych na zewnętrznym nośniku /CD-RUM, DVD-ROM/ | Tak |
| 17. | Możliwość wykonania wydruków zbiorczych | Tak |
| 18. | Możliwość prowadzenia statystyki dziennej oraz statystyki wg zleceniodawców np.: oddziałów, lekarzy zlecających | Tak |
| 19. | Odczynnik beta-HCG do monitorowania ciąży oraz monitorowania nowotworów i chorób trofoblastycznych | Tak |
| 20. | Możliwość identyfikacji pacjenta z wykorzystaniem nr PESEL lub innego np.: numeru księgi głównej | Tak |
| 21. | Możliwość manualnego wpisania wyników bez ograniczeń ilościowych i jakościowych / wartości liczbowe i opisowe/ | Tak |
| 22. | Możliwość tworzenia słowników /modyfikacja słowników, dodawanie, kasowanie, edycja/ | Tak |
| 23. | System kontroli jakości – dzienne i zbiorcze raporty kontrolne | Tak |
| 24. | Możliwość dokonywania walidacji wyników w oparciu o wyniki kontroli jakości, wartości referencyjne oraz funkcje delta check | Tak |
| 25. | Możliwość opatrzenia każdego wyniku, wartością referencyjną oznaczonego parametru, odpowiednio dla płci, wieku, cyklu płciowego | Tak |
| 26. | Możliwość podtrzymywania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania minimum przez 20 minut /UPS/ | Tak |
| 27. | Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu informatycznego (LIS) firmy ATD | Tak |
| 28. | Możliwość prowadzenia eksportu wszystkich danych / dane dotyczące pacjenta, czas rejestracji i uzyskania wyniku badań, zleceniodawcy/ w formacie XML lub ASCI | Tak |
| 29. | Instrukcja analizatora oraz systemu informatycznego w języku polskim | Tak |
| 30. | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania dzierżawy analizatora | Tak |
| 31. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia | Tak |
| 32. | Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora | Tak |
| 33. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 34. | Dostawy odczynników na koszt firmy oraz minimalny czas dostawy odczynników 7 dni | Tak |
| 35. | Opakowania odczynników: TSH minimum 200 oznaczeń. Załączone specyficzne normy dla hormonów tarczycy TSH, FT4, FT3, anty-TPO dla dorosłych oraz dzieci i kobiet ciężarnych . | Tak |
| 36. | Pozostałe zestawy odczynników na 100 oznaczeń . | Tak |
| 37. | Odczynnik do oznaczania troponiny wysokoczułej / z możliwością uzyskania wyniku badania w możliwie krótkim czasie max 10 minut / | Tak |
| 38. | Wieloparametrowy materiał kontrolny | Tak |
| 39. | Ciągłość dostaw materiału kontrolnego jednej serii przez 12 miesięcy | Tak |
| 40. | Minimalna ważność zestawów odczynnikowych 6 miesięcy | Tak |
| 41. | Minimalna ważność zestawów kalibratorów 6 miesięcy | Tak |
| 42. | Możliwość zapewnienia udziału w kontroli zewnątrz laboratoryjnej/ bezpłatnie/ dla parametrów oznaczanych na analizatorze | Tak |
| 43. | Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu/ materiał zużywalny, kalibrator, materiał kontrolny/ niezbędnego do pracy analizatora, wykonania planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy | Tak |
| 44. | Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu komputerowego – LIS firmy ATD | Tak |

Dodatkowe wymagania :

1. Zamawiający wymaga , a wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć  komputer z drukarką laserową oraz przyłącze do oferowanego analizatora  
    immunochemicznego.

2. Wykonawca  zapewnieni (bezpłatnie) możliwość udziału w kontroli  zewnątrz laboratoryjnej / RIQAS lub  LABQUALITY / dla parametrów oznaczanych
    na analizatorze w trakcie trwania umowy przetargowej.

3. Zamawiający wymaga, aby oferent  dostarczył wirówkę laboratoryjną  umożliwiającą  przygotowanie  materiału  do badań immunochemicznych  
  (odwirowanie materiału laboratoryjnego  - krew pełna  pobrana na skrzep oraz krew pełna  pobrana na antykoagulant). 

4. W przypadku  trzykrotnej  awarii  tego samego podzespołu analizatora wymagana  wymiana analizatora na inny egzemplarz analizatora. 

5. Zamawiający wymaga, aby oferent  dostarczył aparat  zastępczy (Beckap) na czas trwania umowy przetargowej.

PLANOWANA ILOŚĆ  BADAŃ  IMMUNOCHEMICZNYCH  NA 12 MIESIĘCY

| Lp. | Parametr | Ilość badań | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | TSH – 3 generacja | 9 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | FT 4 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FT 3 | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Anty- TPO | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PSA | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Free PSA | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | AFP | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | CEA | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | CA 15-3 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | CA- 19-9 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | CA-125 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | LH | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | FSH | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Estradiol | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Prolaktyna | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Testosteron | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Progesteron | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | DHEA -S | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Beta-HCG | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Witamina B12 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Anty -TG | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ferrytyna | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | IgE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Parathormon 1-84 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Digoksyna | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Troponina T hs (wysokoczuła) | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Pro- BNP | 1 100 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Kortyzol | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Witamina D3 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | HE4 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Prokalcytonina | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM w okresie 12 miesięcy |  |  |  |
| RAZEM w okresie 3 lat |  |  |  |

# Parametry oceniane oferowanego analizatora immunochemicznego

| Lp. | Parametry oceniane | Odpowiedź tak/nie lub podać | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydzielone pozycje na próbki CITO lub stały dostęp do pozycji CITO |  | 0/5 |  |
| 2. | Możliwość zmierzenia poziomu odczynnika |  | 0/5 |  |
| 3. | Interaktywny system pomocy dla operatora |  | 0/5 |  |
| 4. | Automatyczne alarmowanie w przypadku uzyskania wyników wskazujących na zagrożenie życia |  | 0/5 |  |
| 5. | Możliwość automatycznego wstępnego rozcieńczania próbki dla niektórych oznaczeń (np. βHCG ) |  | 0/5 |  |
| 6. | Dostawy odczynników na koszt firmy |  | 0/5 |  |

# Parametry oceniane warunków serwisowania dla oferowanego analizatora immunochemicznego

| Lp. | WARUNKI SERWISOWE | Odpowiedź tak/nie lub podać | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax) |  | 0/5 |  |
| 2. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - < 24 h |  | 0/10 |  |
| 3. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze 24 h – 48 h |  | 0/5 |  |
| 4. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - > 48 h |  | 0/0 |  |
| 5. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy – do 3 |  | 0/10 |  |
| 6. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy : 3 do 5 |  | 0/5 |  |
| 7. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy > 5 |  | 0/0 |  |
| 8. | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy aparatu na koszt oferenta |  | 0 / 5 |  |

Uwaga! parametry techniczne analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane, max ilość 40 pkt. obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SIWZ.

PAKIET  2 -  Odczynniki  do  oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1c na  analizator biochemiczny DAYTONA RX

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość (na 1 rok) | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1c | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiał kontrolny hemoglobiny glikowanej HbA1c (zakres normalny i patologiczny) | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kalibrator hemoglobiny glikowanej HbA1c | 2 op. |  |  |  |  |  |
|  | MATERIAŁY ZUŻYWALNE oraz inne akcesoria niezbędne do pracy analizatora |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wash solution | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Płyn myjący nr 1 | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Płyn myjący nr 2 | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 7. | Płyn myjący nr 3 | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 8. | Acid Wash solution | 1 op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

# Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu