# Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia na zestawy do chirurgii kręgosłupa

# PAKIET 1

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ KPL. | NR KATALO-GOWY | CENA NETTO ZA KOMPLET | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej - złamania Th-L-S - materiał tytan, - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe lub haki - walcowy kształt gwintu, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, - łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, - system oparty na prętach o średnicach 4,5mm, 5,5mm oraz powyżej 6,2 mm - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym, - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) - średnica śrub od 4,5 mm do 8,5 mm ze skokiem co 1 mm, - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm, - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, - możliwość stosowania prętów 5,5mm wykonanych z CoCr - możliwość stosowania śrub do podciągania kręgozmyków KOMPLET: 4 śruby/haki, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka, 2 pręty CoCr | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Klatki międzytrzonowe typu TLIF / PLIF do 36mm - prostokątny przekrój i implantu w płaszczyźnie osiowej - przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki - powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem - rozmiary klatek: wysokość od 8-16 mm, w min. 4 długościach z zakresu od 22 mm do 36 mm - implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości - możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF - w zestawie narzędzia do przygotowania przestrzeni międzykręgowej KOMPLET: 1 implant międzytrzonowy | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Implant międzytrzonowy odcinka szyjnego - odporność na urazy mechaniczne – materiał PEEK - anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego - ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kolcami mocującymi (do wyboru) - obecność znaczników radiologicznych (min 3) w celu oceny jego położenia po implantacji - trzy szerokości klatki 14mm, 16mm, 18mm oraz trzy głębokości 11mm, 14mm i 16mm - wysokości klatki 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm - instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia - mocowanie implantu do uchwytu poprzez gwintowany otwór KOMPLET: 1 klatka, 1 wypełnienie | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do stabilizacji szczytowo – potylicznej - przegubowe, bez konieczności doginania - śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o min. trzech średnicach z zakresu 3,5 mm – 4,5 mm, dł. od 10 mm – 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni, - w zestawie śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich dł., - śruby korowe w sr. 4,0 mm i 4,5 mm, dł. od 6 mm – 12 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm, - możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta, - śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem, - montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym, - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry, - pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia, - pręty o gr. nie większej niż 3,4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym, - w zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone - w zestawie pręty przegubowe umożliwiające dostosowanie (bez konieczności doginania pręta) do anatomii pacjenta „in situ” - w zestawie płyta potyliczna z obracanymi uchwytami na pręt co ułatwia montaż oraz umożliwia lepsze zredukowanie naprężeń własnych konstrukcji - możliwość połączenia dwóch prętów o różnych średnicach bez użycia dodatkowych elementów KOMPLET: 4 śruby/haki, 4 śruby potyliczne, 6 blokerów, 2 pręty, 1 płyta potyliczna, 1 łącznik poprzeczny | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Żel antyzrostowy - żel utrudniający adhezję blizny okołooponowej do worka oponowego oraz korzeni nerwowych - opak. 3 ml - żel umieszczony w strzykawce, co ułatwia użycie KOMPLET: 1 opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa z możliwością podania cementu kostnego z możliwością dostępu standardowego, przezskórnego - możliwość użycia systemu z dostępu standardowego, małoinwazyjnego i przezskórnego - wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe z walcowatym trzpieniem - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku - system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) - średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm, średnica pręta 5,5 mm - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco - zabezpieczającym nie może przekracza 13 mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekracza 5 mm ponad pręt, - dostępne śruby pozwalające na wprowadzenie cementu kostnego do trzonu kręgu (posiadają min 2 otwory przelotowe zlokalizowane przy czubku trzpienia) KOMPLET: 6 śrub, 6 blokerów, 2 pręty, 1 poprzeczka, 1 cement, 1 mikser, 6 śrubokrętów jednorazowych, 8 podajników do cementu | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | System do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej - z możliwością stabilizacji >3 kręgów - wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe - walcowy kształt trzpienia śruby, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku - pręt o grubości 5,5 mm - system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) - średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm - pręty o długości od 30 do 180 mm, zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej implantacji - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekracza 5 mm ponad pręt, - możliwość zaopatrzenia min. 6 kolejnych kręgów, - w zestawie musi znajdować się narządzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby - w zestawie musi znajdować się narządzie umożliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie, - system umożliwia kontrolowaną redukcję kręgozmyków min. o 12 mm KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 igła dostępowa, 4 druty prowadniki, 1 światłowód | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Klatki międzytrzonowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa implantowane z dostępu przedniego, przednio bocznego i bocznego - klatka o kształcie nieregularnym odwzorowującym obrys trzonu lędźwiowego lub o prostokątnym przekroju w płaszczyźnie osiowej (do wyboru) - obły charakter implantu w płaszczyźnie czołowej, - możliwość napełnienia wiórem kostnym, - powierzchnia klatki ząbkowana, - możliwość mocowania oraz wprowadzania implantu z kierunku przedniego (płaszczyzna strzałkowa) oraz pod kątem 30 i 45 oraz 90 stopni w stosunku do płaszczyzny strzałkowej, - wysokość klatek od 8mm do 16mm stopniowane co 2mm - możliwość implantacji implantu z dostępu typu ALIF, OLIF, DLIF - w zestawie długie narzędzia, ułatwiające przygotowanie przestrzeni między trzonami do implantacji, - dostępny ramowy (rama dostępna w wersji eliptycznej i okrągłej) retraktor, którego łopatki są mocowane bezpośrednio do trzonów za pomocą pinów o długościach 120mm lub 170mm KOMPLET: 1 klatka międzytrzonowa ALIF, 1 klatka międzytrzonowa OLIF | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Substytuty kostne - substytut kości w postaci granulek lub pasków - możliwość mieszania z materiałem pochodzącym od chorego - skład 15% hydroksyapatyt, 85% beta trójfosforan wapnia - gotowy do użycia KOMPLET: 1 pasek 10cm, 1 op. z dwoma paskami 10cm, 1 op. granulek 5cc, 1 op. granulek 10cc | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do plastyki i cementowania złamanych trzonów - Zestaw do kyfoplastyki sterylnie zapakowany, jednorazowy - W skład zestawu wchodzą: 2 szt. igieł trepanobiopsyjnych (do nakłucia trzonu),1 szt. prowadnicy, 2 szt. balonów ortopedycznych (do odtworzenia wysokości trzonu), 2 strzykawki do napełniania balonów,6 szt. igieł do podawania cementu. - Dostępna kiureta do przygotowania loży pod balon o co najmniej 3 stopniach regulacji 1 szt. - Balony o długościach 10 mm , 15 mm, 20 mm - Zestaw do pompowania balonów wyposażony w manometr elektroniczny - Min. 3 rodzaje cementu do wyboru - Opcjonalnie dostępny zestaw z balonami rozprężającymi się kierunkowo oraz igła do podawania cementu umożliwiająca kontrolowanie kierunku podawania cementu - Zestaw do wertebroplastyki jednorazowy, sterylnie zapakowany, zawierający pistolet do podawania cementu (długość przewodu 120 cm), dwa pojemniki na cement i igłę dostępową KOMPLET: 1 zestaw do kyfoplastyki, 1 zestaw do wertebroplastyki, 1 cement z mikserem, 1 igła, 1 igła biopsyjna, 1 pistolet do cementu, 1 komplet pojemników na cement | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do plastyki złamanych trzonów - materiał tytan, - przekrój poprzeczny okrągły lub owalny, - kosze dostępne w 5 średnica 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 25mm - w zestawie narzędzia do docięcia koszy do wymaganej długości KOMPLET: 1 kosz, 2 płytki graniczne | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw łączników do stabilizacji kręgosłupa - materiał tytan - kompatybilność z prętami o średnicy 4,5mm, 5,5mm oraz 6,35 mm - w zestawie łączniki typu domino obustronnie zamknięte, jednostronnie otwarte umożliwiające wydłużenie konstrukcji bez zdejmowania pręta, w zestawie łączniki umożliwiające jednoosiowe połączenie prętów, -wszystkie łączniki umożliwiają zespolenie prętów o tej samej średnicy oraz o różnych średnicach (5,5mm z 6,35mm, oraz 5,5mm z 4,5mm) KOMPLET: 2 łączniki, 4 blokery | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do stabilizacji krzyżowo - biodrowej - system posiada możliwość zastosowania bloków krzyżowych (2 śruby wkręcane w kość krzyżową) lub bloków krzyżowo-biodrowych (2 śruby wkręcane w kość krzyżową oraz 1 śruba wkręcana w talerz biodrowy) - materiał tytan oraz stal - kształt otworów w blokach krzyżowych wymusza odpowiednią trajektorię wprowadzanych śrub - śruby wprowadzane w kość krzyżową w min. 2 średnicach o długościach od 35 do 70 stopniowane max co 5 mm - możliwość rozszerzenia stabilizacji na część lędźwiową - system oparty na pręcie o średnicy 5,5mm KOMPLET: 2 bloki krzyżowo biodrowe, 2 łączniki pręta, 6 blokerów, 6 śrub krzyżowo biodrowych | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Proteza trzonu - proteza trzonu, umożliwiająca rozszerzanie "in situ", - przekrój poprzeczny okrągły, - implant dostępny w min. 4 średnica z zakresu od 13 do 25 mm - wysokości protezy od 20 mm do 120 mm, - powierzchnie przylegające do trzonów zaopatrzone w kolce oraz nachylone do siebie pod kątem od 0 do 30 stopni w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa, - w zestawie przymiary oraz narzędzia do pomiaru pożądanej wysokości protezy, - proteza składająca się z rdzenia oraz z płytek granicznych o różnych kątach nachylenia KOMPLET: 1 trzon implantu, 2 płytki zewnętrzne | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Małoinwazyjny zestaw do stabilizacji międzywyrostkowej - materiał tytan - implant niewymagający wstępnego montażu - wszystkie narzędzia oraz implanty dostarczane w sterylnych opakowaniach (jednorazowe) - implanty kodowane kolorami - implant o przekroju okrągłym o min 4 średnicach z zakresu 8-14 mm ze skokiem maks 2mm - implantacja w technice przezskórnej z krótkiego nacięcia - blokowanie implantu na wyrostkach kolczystych za pomocą rozkładanych zaczepów tytanowych - możliwość wielopoziomowej implantacji KOMPLET: 1 implant międzykolczysty, 1 zestaw trokarów | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Płyta szyjna - materiał tytan - długość płytki 19-90 mm, skok długości, co max. 3 mm, od 90 mm - 110 mm co 5 mm - śruby samogwintujące i samonawiercające się ( nie wymagające nawiercania korówki) - dostępne w dwóch średnicach (4mm i 4,5mm) - automatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń, nie powodujące zwiększenia profilu płytki - długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem max. co 2 mm - wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kifoza) bez utraty możliwości blokady - blokada wkręta musi pozwalać na jej łatwe rewizyjne usunięcie - płyta niskoprofilowa o wysokości poniżej 2,7 mm - dwa rodzaje śrub, umożliwiające stałe lub wielokątowe ustawienie wobec płytki - możliwość wprowadzenia i blokowania wkrętów na każdym stabilizowanym poziomie - w zestawie piny umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni trzonów - instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) posiadające rączki zakończone powierzchnią silikonową KOMPLET: 1 płyta, 4 śruby | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |