Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Dufour, 100% silikon, dwudrożny, 2 duże owalne oczka, balon 40-50ml, długość 43cm. Rozmiary CH18 balon 40ml, Ch20 balon 50ml, Ch 22 balon 50ml, Ch 24 balon 50ml. |  | 460 |  |  |  |  |
| 2. | Trójdrożny cewnik pooperacyjny typu Doufour,transparentny, 100% silikon, z linia i końcówką kontrastującą w RTG, z dużym balonem 60-80ml, , długość 41cm, pakowany sterylnie. Ch18 balon 50ml, Ch20 balon 60ml, Ch22, balon 70ml, Ch24 balon 80ml. |  | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodów do utrzymania do 12 miesięcy. Zestawy ze sterowalnym popychaczem. Prowadnica stalowa pokryta PTFE, średnica/długość - 0,028”/150 cm. Cewnik z poliuretanu mięknącego w w temperaturze ciała, zbogacony koopolimerem, opóźniający proces inkrustacji cewnika. Popychacz Perforacja w zagiętych zakończeniach cewnika po obu bocznych stronach. W zestawie zacisk. Bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty zakończony stożkowo. Cewnik perforowany na całej długości. Przerywana linia na całej długości cewnika ułatwiająca pozycjonowanie oraz ukazującą ewentualną rotację cewnika. Widoczny w promieniach RTG. Wyskalowany. Zestaw wstępnie złożony do natychmiastowej aplikacji. 4,8 Ch, dł. 24 - 30 cm, prowadnica 0,028" x 150 cm, popychacz 70cm, 6 Ch, dł. 24 - 30 cm, prowadnica 0,032" x 150 cm, popychacz 45cm, |  | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodów do utrzymania do 6 miesięcy. Zestawy ze sterowalnym popychaczem. Prowadnica stalowa pokryta PTFE. Cewnik z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała. Perforacja w zagiętych zakończeniach cewnika po obu bocznych stronach. Bliższy koniec otwarty, dalszy, zamknięty zakończony stożkowo. Cewnik perforowany na całej długości. Przerywana linia na całej długości cewnika ułatwiająca pozycjonowanie oraz ukazującą ewentualną rotację cewnika. Widoczny w promieniach RTG. Wyskalowany. Zestaw wstępnie złożony do natychmiastowej aplikacji. Rozmiary: 4,8 Ch dł. 24 - 30 cm, popychacz dł. 70 cm, prowadnik 0,028" dł. 150, cm . 6Ch dł. 24 - 30 cm, popychacz dł. 45 cm, prowadnik 0,035" dł.100cm, 7 CH dł. 24 - 30 cm, popychacz dł. 45 cm, prowadnik 0,035" dł.100cm |  | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Rozszerzadła coaxialne moczowodowe kompatybilne z drutem maksymalnie 0,038'' ( 0,97mm), długość 20cm. Rozmiary 6/7/8/9/10/12/1415/18/20 CH. |  | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do cystostomii w składzie Cewnik typu J z transparentengo silikonu z otworami wewnątrz zagięcia, 12Ch, balonem 5 ml, rozrywalna kaniula 12cm x 16,8Ch., zatyczka , worek na mocz 2 l. |  | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Kosz do ewakuacji kamieni z układu moczowego z nitynolu, czteroprzewodowy z bezpieczną końcówką typu „0”. Połączenie drutów na końcówce typu wiązanego. Drut kosza w osłonie redukującej tarcie z poliamidu i PTFE. Długość robocza 90cm rozmiar 2,4 Fr, rozwarcie 12mm. Odpinana rączka. |  | 90 |  |  |  |  |
| 8. | Kosz do ewakuacji kamieni z układu moczowego, nitynolowy, czteroprzewodowy z bezpieczną końcówką typu „0”. Połączenie drutów na końcówce typu wiązanego. Drut kosza w osłonie redukującej tarcie z poliamidu i PTFE. Długość robocza 90cm rozmiar 1,9 Fr, rozwarcie 12mm. Odpinana rączka. |  | 30 |  |  |  |  |
| 9. | Kosz do ewakuacji kamieni z układu moczowego: 4 przewodowy kosz z nitynolu ciętego laserem, z możliwością otwarcia w dwóch rozmiarach: 11mm oraz 15mm pełnego rozwarcia. Zaprojektowany do użycia z wiązką lasera 200um. Adapter do wprowadzania wiązki lasera w opakowaniu z koszem, umożliwiający wprowadzenie wiązki której koniec wycelowany jest w środek obszaru roboczego kosza. Odpinana rączka. |  | 25 |  |  |  |  |
| 10. | Drut prowadzący nitynolowy pokryty PTFE z 10cm elastyczną zakończeniem w odcinku proksymalnym oraz 5cm hydrofilową końcówką prostą. Średnica 0,89mm długość 150cm |  | 100 |  |  |  |  |
| 11. | Drut prowadzący z nitynolu pokrytego hydrofilowym polimerem zapewniający dobre prowadzenie w przypadku trudnej anatomii pacjenta. Prosta końcówka rozmiar 0,89mm długość 150cm, sztywny. |  | 50 |  |  |  |  |
| 12. | Stent moczowodowy typu obustronny pigtail, z materiału o biokompatybilnośći tkankowej do 365 dni, który zmiękcza się pod wpływem temperatury ciała pacjenta. Pokryty hydrofilową powłoką dla ułatwienia pozycjonowania przy redukcji urazu nabłonka. Stent pakowany z pozycjonerem wyposażonym w znacznik RTG który łączy się z końcówką stentu. Dodatkowo zestaw wyposażony jest w ergonomiczną rączkę dla precyzyjnego pozycjonowania, umożliwiającą zarówno cofanie jak i obracanie stentu. Rozmiar 6FR oraz 4,8Fr odległość między końcówkami pigtail 28cm. |  | 50 |  |  |  |  |
| 13. | Drut prowadzący pokryty PTFE z nieruchomym rdzeniem, końcówka elastyczna rozmiar 0,64, 0,89, 0,97FR długość 150cm |  | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Balon wysokociśnieniowy do dylatacji o odporności do 20ATM, z powłoką hydrofilową umożliwiającą precyzyjne umiejscowienie balonu i redukującą urazy nabłonka. Balon w rozmiarze 14Fr średnica 4mm z dwoma znacznikami RTG. Urządzenie kompatybilne z dedykowaną pompką z manometrem. |  | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Drut prowadzący pokryty PTFE z nieruchomym rdzeniem sztywną budową końcówka elastyczna rozmiar 0,64, 0,89, 0,97FR długość 150cm |  | 40 |  |  |  |  |
| 16. | Pompka jednorazowa z manometrem, generująca ciśnienie do 20ATM dla monitorowania ciśnienia w balonach do dylatacji z przyciskiem blokującym. |  | 5 |  |  |  |  |
| 17. | Stent moczowodowy typu obustronny pigtail, z materiału o biokompatybilności tkankowej do 365 dni, który zmiękcza się pod wpływem temperatury ciała pacjenta. Pokryty hydrofilową powłoką dla ułatwienia pozycjonowania przy redukcji urazu nabłonka. Rozmiar 4,8FR długość 28cm |  | 40 |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw do dostępu przezskórnego o składzie: 1. Trokar/igła 21G 2. Trokar/igła 19G z płaszczem PTFE 5F 3. Cewnik retencyjny 4. Drut prowadzący 0,038 cali 150 cm typu „J” sztywna budowa, PTFE powlekany 5. Dren łączeniowy z odpinalnym zaworem 6. Skalpel 7. Cewnik pigtail 8Fr 8. Dylatatory 6Fr ,8Fr , 10 Fr |  | 10 |  |  |  |  |
| 19. | Płaszcz dostępowy wzmocniony zwojem ze stali nierdzewnej z powłoką hydrofilową. Część zewnętrzna odporna na zagięcia , końcówka elastyczna dla atraumatycznego wprowadzenia wyposażona w znacznik RTG. Obsługa hubu dostępowego możliwa jedną ręką . Rozmiar 11/13FR długość 36cm i 46cm |  | 20 |  |  |  |  |
| 20. | Poszerzacze z osłoną hydrofilową 6Fr 2,0 mm oraz 14Fr 4,7mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 21. | Druty prowadzące pokryte PTFE bardzo sztywne typu Amplatz końcówka prosta średnica 0,97mmdługość 145cm |  | 40 |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw do nefrostomii przezskórnej sterylny rozmiar 6Fr długość 34cm poszerzacz 7Fr drut prowadzący sztywny płaszcz długość 80cm średnica 0,89mm końcówka typu J |  | 10 |  |  |  |  |
| 23. | Zestaw do nefrostomii przezskórnej sterylny rozmiar 10Fr długość 40cm poszerzacz 10Fr i 12Fr drut prowadzący sztywny płaszcz długość 80cm średnica 0,89mm końcówka typu J. Pojemność balonu 1,5ml |  | 10 |  |  |  |  |
| 24. | Nitynolowa spirala do litotrypsji rozmiar 3Fr średnica zewnętrzna 7mm |  | 5 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Opis parametrów technicznych dla ureterorenoskpu

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Punktacja | Parametry oferowane (bezwzględnie podać i opisać | Nr strony oferty potwierdzającej parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URETERORENOSKOP GIĘTKI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM |
| 1 | Ureterorenoskop giętki wraz z wyposażeniem: urządzenie fabryczne nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji: 2017 r., wolne od wad fabrycznych, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami | TAK, podać |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa urządzenia, model | Podać |  |  |  |  |
| 3 | Producent | Podać |  |  |  |  |
| 4 | Rok wprowadzenia modelu do produkcji | Podać |  |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5 | Sensoryczny ureterorenoskop giętki współpracujący z włóknem laserowym, oraz dedykowanym kontrolerem kamery HD – 1 szt. | podać i opisać | Dwa niezależne kanały robocze umożliwiające wprowadzenie włókna laserowego oraz innego narzędzia (np. giętkie kleszczyki) – 10 pkt., Inne rozwiązanie – 0 pkt. *zaznaczyć oferowane przez Wykonawcę rozwiązanie | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość podłączenia podczas pracy z włóknem laserowy, płynów w dwa złącza luer bez konieczności stosowania przejściówek lub adapterów. Zabieg mający na celu utrzymanie przepływu. | podać i opisać | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. *zaznaczyć oferowane przez Wykonawcę rozwiązanie | TAK |  |  |
| 7 | Średnica atraumatycznej końcówki dystalnej 5,2 Fr. | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Średnica płaszcza przechodząca w płynnym kroku do 9,9 Fr., | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Kąt widzenia 90 stopni | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Długość robocza 680 mm | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Kąt wygięcia końcówki 270º góra i 270º dół, | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Wbudowana dioda LED | TAK |  |  |  |  |
| 13 | Ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z hamulcem do zablokowania instrumentu. Końcówka kabla osiowo usytuowana. | TAK |  |  |  |  |
| 14 | Pozycjonowanie obrazu podczas pracy do kanału roboczego na 6 godzin | TAK |  |  |  |  |
| 15 | Pozycjonowanie lasera kanału irrygacyjnego w stosunku do obrazu na 9 godzin | TAK |  |  |  |  |
| 16 | Kwadratowy obraz endo | TAK |  |  |  |  |
| 17 | 1,5-krotny zoom oraz wzmocnienie detali, szczegółów obrazu, dostępne z przycisku rękojeści Ureterterorenoskopu sterowane za pomocą przycisków. | TAK |  |  |  |  |
| 18 | Automatyczny balans bieli i kontrola światła | TAK |  |  |  |  |
| 19 | Brak konieczności ustawiania ostrości | TAK |  |  |  |  |
| AKCESORIA |
| 20 | Tester szczelności (1 szt) | TAK |  |  |  |  |
| 21 | Zawór wyrównujący ciśnienie (1 szt), | TAK |  |  |  |  |
| 22 | Szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego (10 szt) | TAK |  |  |  |  |
| 23 | Szczoteczka do czyszczenia kanału włókna lasera (10 szt) | TAK |  |  |  |  |
| 24 | Uszczelka (sztuk 20) | TAK |  |  |  |  |
| 25 | Zestaw wężyków do płukania (zestaw) | TAK |  |  |  |  |
| 26 | Kleszczyki giętkie do ciał obcych, 3 Charr., dł. robocza 920 mm 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| KOSZ DO STERYLIZACJI GIETKIEGO URETERORENOSKOPU - (1 szt.) |
| 27 | Kosz składający się z: |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Części dolnej z zamontowanym wewnątrz koszyczkiem do przechowywania i sterylizacji małych elementów zestawu oraz uchwyty sylikonowe | TAK |  |  |  |  |
| 27.2 | Części górnej zamykanej za pomocą klipsów, wyposażona w uchwyty sylikonowe | TAK |  |  |  |  |
| 28 | Wymiary: 448 x 288 x 106mm |  |  |  |  |  |
| KONTROLER KAMERY |
| 29 | Kontroler kamery: urządzenie fabryczne nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji: 2017 r., wolne od wad fabrycznych, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami | TAK |  |  |  |  |
| 30 | Pełna nazwa urządzenia, model | podać |  |  |  |  |
| 31 | Producent | podać |  |  |  |  |
| 32 | Rok wprowadzenia modelu do produkcji | podać |  |  |  |  |
| 33 | Dedykowany kontroler kamery HD współpracujący z oferowanymi giętkimi endoskopami sensorycznymi oraz głowicą kamery – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
| 34 | Minimalna rozdzielczość: 1920 x 1080px / 60p (60fps) | TAK opisać |  |  |  |  |
| 35 | Wyjścia sygnałowe min. 1x HDMI | TAK opisać |  |  |  |  |
| 36 | Głowica Endoskopowa HD, 1 Chip, C-mount, wraz z obiektywem z Zoomem optycznym - f 13-29 mm. | TAK opisać |  |  |  |  |
| 37 | Możliwość montażu kontrolera za pomocą dedykowanego uchwytu Vesa na tylniej obudowie monitora medycznego | podać i opisać | TAK – 5pkt. NIE – 0 pkt. *zaznaczyć oferowane przez Wykonawcę rozwiązanie | TAK |  |  |