Załącznik nr 1 Gazy medyczne: opis i  formularz asortymentowy

- Tlen medyczny ciekły – dostawa do zbiornika kriogenicznego max - 3 dni robocze /zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/

- Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4 m3 dostawa do szpitala – max 3 dni robocze, butle stalowe Wykonawcy. /zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/

- Tlen medyczny sprężony w butlach stalowych Zamawiającego 1,6m3 – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy/zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/

- Tlen medyczny sprężony w butlach 1,72 m3 i mniejszych -dostawa do szpitala – max 3 dni robocze, aluminiowe Wykonawcy/zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/

- Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach stalowych Wykonawcy o pojemności  26 kg dostawa max 3 dni robocze

- Podtlenek azotu medyczny w butlach stalowych Wykonawcy 28 kg dostawa do szpitala – max 3 dni roboczych, butle wykonawcy

- Podtlenek azotu medyczny w butlach stalowych Wykonawcy 7 kg dostawa do szpitala – max 3 dni roboczych, butle wykonawcy

- Mieszanka do znieczulenia 50/50 %  tlen / podtlenek azotu w butlach 10 litrowych aluminiowych Wykonawcy, o pojemności 2,8m3 gazu

- Argon o czystości 5.0 butla 5 dm3 w butlach stalowych zamawiającego dostawa max 10 dni roboczych

- Dzierżawa, stojak na butlę mieszanki do znieczulenia 1 szt.

- Dzierżawa zaworu dozującego mieszankę do znieczulenia

- Dzierżawa zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen obejmująca wszystkie prace związane z jego eksploatacją tj. przeglądy, serwis, badania UDT itp.

- Dzierżawa butli medycznych z zaworem zintegrowanym LIV, szybkozłącza w standardzie europejskim, iglica na kaniulę,

- Dzierżawa butli medycznych

- Ustniki jednorazowe do mieszanki do znieczulenia  - opakowanie po 100 szt.

- Przegląd instalacji wewnętrznej gazów medycznych, wykonany przez podmiot uprawniony, posiadający Certyfikat PN-EN ISO 13485:2016-04 wraz z aprobatą na Dyrektywę 93/42/EEC o wyrobach medycznych zaświadczające, że Wykonawca jest uprawniony do serwisowania medycznych instalacji gazowych.

Zakres czynności obejmuje sprawdzenie:

- Inwentaryzacja elementów instalacji

- Kontrola mechanicznego działania pkt poboru

- Sprawdzenie szczelności pkt poboru do gazów medycznych / odwodnienie VAC

- Kontrole systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności

- Badanie rurociągów na obecność zanieczyszczeń stałych

- Sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych

- Kontrolę szczelności zaworów odcinających

- Sprawdzenie osprzętu ruchomego (dozowniki, regulatory VAC, reduktory butlowe)

- Wystawienie protokołu pokontrolnego

17.  Dzierżawa na okres trwania kontraktu nowej tablicy redukcyjnej tlenu medycznego, zamontowanie i uruchomienie w istniejącej tlenowni.

Tablica powinna posiadać wszystkie wymagane certyfikaty i zaświadczenia spełniając normę PN-EN ISO 13485:2016.

Formularz asortymentowy do wyceny miesięcznej  opłaty ryczałtowej, szacunkowe ilości na okres 36 miesięcy

| lp | nazwa | Szacunkowa ilość na 36 miesięcy gazy / ilość opakowań w dzierżawie / ilość pkt poboru w przeglądzie |
| --- | --- | --- |
| 1 | tlen medyczny ciekły | 393 500 kg |
| 2 | tlen medyczny butla 6,4m3 | 15 szt. |
| 3 | tlen medyczny butla 1,6m3 | 10 szt. |
| 4 | tlen medyczny butla 1,72 m3 i mniejsze | 540 szt. |
| 5 | Dwutlenek węgla medyczny butla 26 kg | 20 szt. |
| 6 | Podtlenek azotu med. butla 28 kg | 45 szt. |
| 7 | Podtlenek azotu med. butla 7 kg | 6 szt. |
| 8 | Entonox butla 2,8 m3 | 15 szt. |
| 9 | Argon o czystości 5.0 butla 5 dm3 | 3 szt. |
| 10 | Dzierżawa stojak na butle gaz znieczulający 1 szt. | 1 szt. |
| 11 | Dzierżawa zawór dozujący gaz znieczulający 1 szt. | 1 szt. |
| 12 | Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen 11 ton. | 1 szt. |
| 13 | Dzierżawa butli medycznych z zaworem zintegrowanym średnio 25 szt. | 25 szt. |
| 14 | Dzierżawa butli medycznych średnio 50 szt. | 50 szt. |
| 15 | Ustniki jednorazowe gaz znieczulający (opakowanie 100 szt.) | 5 opakowań |
| 16 | Przegląd wewnętrznej instalacji gazów medycznych | 300 pkt. poboru gazów |
| 17 | Dzierżawa nowej tablicy redukcyjnej tlenu medycznego, zamontowanie i uruchomienie w istniejącej tlenowni. Tablica powinna posiadać wszystkie wymagane certyfikaty i zaświadczenia spełniając normę PN-EN ISO 13485:2016. | 1 szt. |