Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia  -     Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne w pakietach określają  ilości jakie zamawiający planuje zużyć w każdym roku trwania umowy

PAKIET 1   Testy Giardia lamblia

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giardia Lamblia – test – test immunoenzymatyczny ELISA do jakościowego wykrywania antygenu cyst Giardia Lamblia w kale dla populacji europejskiej. Wymagania: Test z użyciem przeciwciał poliklonalnych do bezpośredniego wykrycia specyficznej proteiny ścian komórkowych (CWP-1 ) i proteiny (CWP-2) cysty Giardia Lamblia. Zestaw zawierający kontrolę pozytywną i negatywną. Łączny czas inkubacji testu maksymalnie 100 minut. Wykrywalność minimum 3,1 ng białka CWP-1 na 1 ml zawiesiny kału oraz ( 1,6X1000 cyst i 6,3 X10000 trofozoitów ). | 3 op. | 1 op.x 96 testów |  |  |  |  |
| 2 | Giardia Lamblia – test immunochromatograficzny kasetkowy do szybkiego wykrywania antygenów Giardia Lamblie w próbkach ludzkiego kału Wymagania: czułość testu 100 % w porównaniu do metod ELISA swoistość testu nie mniejsza niż 99 % w porównaniu do metod ELISA | 2 op. | 1 op. x25 testów |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji

PAKIET 2.    Odczynniki różne (RF – latex, SLE – latex, ASO – Latex)

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RF – latex test (zestaw) ( materiał kontrolny – dodatni i ujemny) | 4 op. | 1op.=100 oznaczeń |  |  |  |  |
| 2 | SLE – latex test + materiał kontrolny (+); (-) ( Anty - n- DNA w kierunku Lupus Erythem.) | 2 op. | 1op.=50 oznaczeń |  |  |  |  |
| 3. | ASO – Latex test + materiał kontrolny (+); (-) | 2 op. | 1op.=100 oznaczeń |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji

PAKIET 3.   Wykrywanie antygenów Helicobacter pylori  w  kale (stool antigen)

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Helicobacter pylori - test płytkowy /metoda immunochromatograficzna/ Wymagania: czułość > 99,9%, swoistość > 99,9%, | 10 op. | 1 op. a 20 testów |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji oraz próbek testu ( 2 sztuki testu) po wykonaniu przez laboratorium

PAKIET  4.  Dzierżawa  analizatora  glukozy  oraz zakup odczynników do tego analizatora
DZIERŻAWA ANALIZATORA GLUKOZY (na 2 lata)

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2014 rok | Tak |
| 2. | Metoda badań enzymatyczno-amperometryczna z zastosowaniem elektrody – Chip-sensor o przedłużonej żywotności 60 dni lub 7500 – 10000 oznaczeń glukozy ( pomiar elektrochemiczny z biosensorem enzymatycznym ) | Tak |
| 3. | Metodyka zgodna z obowiązującymi międzynarodowymi normami | Tak |
| 4. | Wydajność około 100 oznaczeń glukozy na godzinę | Tak |
| 5. | Zakres pomiarowy glukozy ( 10 – 900 mg/dl ) | Tak |
| 6. | Precyzja pomiarów glukozy - błąd cv poniżej 1,5 % |  |
| 7. | Możliwość wykonywania oznaczeń glukozy w różnych materiałach: we krwi pełnej, surowicy, osoczu, płynie mózgowo rdzeniowym, bez konieczności stosowania wstępnych etapów przygotowania próbki badanej ( typu odbiałczanie i odwirowanie) | Tak |
| 8. | Możliwość oznaczania próbek „citowych” | Tak |
| 9. | Objętość próbki do badania 20 µl, (pobieranie próbki do kapilary 20 µl ), próbka gotowa do natychmiastowej analizy, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 1 minuty od pobrania krwi | Tak |
| 10. | Odczynniki gotowe do użycia, probówki do badań napełnione odczynnikiem systemowym | Tak |
| 11. | Detekcja próbki automatyczna | Tak |
| 12. | Autosampler wyszukujący próbki w rotorze | Tak |
| 13. | Analizator wyposażony w oddzielne pozycje : standardu, materiałów kontrolnych (minimum 2 pozycje) | Tak |
| 14. | Automatyczny podajnik próbek badanych, minimum 30 pozycyjny rotor do próbek badanych , plus oddzielne pozycje dla standardu i oznaczeń kontrolnych oraz pozycja próby pilnej (cito) | Tak |
| 15. | Rodzaje kalibracji : startowa, cykliczna , okresowa | Tak |
| 16. | Analizator z pamięcią minimum 500 wyników ( ostatnio wykonanych badań z numerem pozycji , datą i czasem wykonania ) | Tak |
| 17. | Oprogramowanie w języku polskim, proste w obsłudze | Tak |
| 18. | Możliwość włączenia analizatora do LIS (sieci systemu komputerowego ) | Tak |
| 19. | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |
| 20 | Instrukcja analizatora w języku polskim | Tak |
| 21 | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania dzierżawy analizatora | Tak |
| 22 | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia | Tak |
| 23 | Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora | Tak |
| 24 | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 25 | Dostawy odczynników na koszt firmy oraz minimalny czas dostawy odczynników 5 dni | Tak |
| 26 | Minimalna ważność zestawów odczynnikowych 6 miesięcy | Tak |

Dodatkowe wymagania:

1. Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu ( materiał zużywalny, kalibrator)  niezbędnego do pracy  analizatora, wykonania 
     planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy.
2. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora wymagana  wymiana analizatora na inny egzemplarz analizatora. 
3. Możliwość korzystania bezpłatnie z autoryzowanego serwisu dla aparatu w trakcie trwania umowy

4. Bezpłatne zabezpieczenie laboratorium  (w czasie do 48 godzin)  w zastępczy aparat  na okres naprawy zepsutego analizatora glukozy.

5. Analizator glukozy oraz odczynniki posiadają świadectwo CE.
Uwaga! Ocena: parametry analizatora, max ilość pkt. czyli 40, otrzyma oferta, w której wykonawca zaoferuje analizator posiadający wszystkie wyszczególnione w tabeli parametry graniczne.

PLANOWANA ILOŚĆ  BADAŃ  GLUKOZY w ciągu  każdego roku obwiązywania umowy

| Lp. | Parametr | Ilość badań na rok | Ilość na rok | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówka z roztworem systemowym do oznaczenia glukozy | 10 000 | 10 op. | 1 op. = 1000 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Kalibrator |  | 8 op. | 1 op. = 50 x 2 ml |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik – roztwór systemowy |  | 2 op. | 1 op. = 5 L |  |  |  |  |
| 4. | Chip Sensor do oznaczania glukozy |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Roztwór czyszczący |  | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiał kontrolny – poziom normalny |  | 2 op. | 1 op. = 6 x 1,5 ml |  |  |  |  |
| 7. | Materiał kontrolny – poziom patologiczny |  | 2 op. | 1 op. = 6 x 1,5 ml |  |  |  |  |
| 8. | Inne materiały zużywalne niezbędne do wykonania planowanej ilości badań (wypełnia oferent) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzierżawa analizatora do oznaczania glukozy |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

PAKIET   5 -   Dzierżawa analizatora immunochemicznego  oraz zakup odczynników  (na 2 lata)

Wymagane parametry analizatora

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2014 rok | Tak |
| 2. | Metoda badań ELFA /enzymoimmunofluorescencji / | Tak |
| 3. | Odczynniki gotowe do użycia | Tak |
| 4. | Kompletny zestaw odczynników zawierający kalibratory i materiały kontrolne | Tak |
| 5. | Trwałość odczynników do wykonania oznaczeń, po otwarciu opakowania nie krótsza niż podana na opakowaniu jako – termin ważności /nie krócej niż 4 miesiące/. | Tak |
| 6. | Możliwość wczytania automatycznie do analizatora pełnej krzywej kalibracyjnej w postaci kodu kreskowego | Tak |
| 7. | Rekalibracja aparatu nie częściej niż 1 raz na dwa tygodnie. | Tak |
| 8. | Dostępność diagnostyczna 24 godziny na dobę /całodobowa/ | Tak |
| 9. | Możliwość wykonywania pojedynczych badań | Tak |
| 10. | Aparat nie wymagający codziennej dodatkowej obsługi konserwacyjnej / typu wymiana buforów, płynów myjących, procedury czyszczenia / | Tak |
| 11. | Możliwość oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta | Tak |
| 12. | Wykluczenie kontaminacji / przeniesienia oznaczanego składnika między próbkami danego materiału /aparat bezigłowy / | Tak |
| 13. | Możliwość podtrzymania pracy aparatu w przypadku awarii zasilania minimum przez 30 minut /UPS/. | Tak |
| 14. | Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu komputerowego | Tak |
| 15. | Instrukcja aparatu w języku polskim | Tak |
| 16. | Bezpłatny serwis ( na koszt oferenta ) analizatora w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 17. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia lub możliwość zamiany aparatu na czas trwania dłuższej awarii | Tak |
| 18. | Określenie części zużywalnych niezbędnych do pracy /eksploatacji aparatu / oraz ich koszt w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 19. | Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 20. | Dostawy odczynników na koszt firmy oraz realizacja zamówień w czasie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia zamówienia | Tak |
| 21. | Opakowania odczynników: Cytomegalia IgM, Awidność Toxo – nie większe niż 50 testów Pozostałe testy – opakowania nie większe niż 100 testów | Tak |
| 22. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 23. | Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu / materiał zużywalny kalibrator, materiał kontrolny / niezbędny do pracy analizatora , wykonania planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy. | Tak |
| 24 | Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie jego obsługi | Tak |

Uwaga! Ocena: parametry techniczne analizatora, max ilość pkt. czyli 40, otrzyma oferta, w której wykonawca zaoferuje analizator posiadający wszystkie wyszczególnione w tabeli parametry graniczne.

Planowana  ilość  badań w ciągu  każdego roku obwiązywania umowy

| Lp. | Parametr | Ilość badań |
| --- | --- | --- |
| 1. | D- dimery ilościowe | 2000 |
| 2. | Toxoplazmoza IgG ( test do ilościowego oznaczania przeciwciał ) | 350 |
| 3. | Toxoplazmoza IgM | 350 |
| 4. | Awidność Toxo | 60 |
| 5. | Borelioza IgG | 200 |
| 6. | Borelioza IgM | 200 |
| 7. | Cytomegalia IgG ( test do ilościowego oznaczania przeciwciał ) | 60 |
| 8. | Cytomegalia IgM | 100 |
| 9. | Prokalcytonina | 2000 |
| 10. | EBV ( test do oznaczania przeciwciał klasy IgM skierowanych przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa Epsteina -Barra | 100 |

Wymogi dodatkowe do testów :

a)  D - dimery ilościowe zakres pomiaru 50 ng/ml do 10.000 ng/ml
b)  termin ważności odczynników minimum  6 miesięcy od dostawy

PAKIET 6.  Odczynniki do identyfikacji szeregów cukrowych oraz szczepów bakterii

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość na rok | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki Ehrlicha (na indol) 100 ml | 2 but. |  |  |  |  |
| 2. | 10% r-r FeCl3 (do dezaminacji, fenyloalaniny) 100ml | 2 but. |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże Christensena w mod. Hormoechoi Munika 3 ml | 150 probówek |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże z fenyloalanina 200 ml | 8 but. |  |  |  |  |
| 5. | Woda peptonowa 200 ml | 10 but. |  |  |  |  |
| 6. | Agar półpłynny 200ml | 5 but. |  |  |  |  |
| 7. | EDTA w probówkach do oznaczania MBL (2ml) | 2 but |  |  |  |  |
| 8. | Kwas boronowy do oznaczania KPC (2ml) | 2 but |  |  |  |  |
| 9. | Dezoksycholan sodu50amp (po0.5ml) | 1 op |  |  |  |  |
| 10. | Brain Heart Infusion Broth (wyciąg mózgowo –sercowy; hodowla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych) – 500ml | 30 but |  |  |  |  |
| 11. | Selenine F Broth (bulion wzbogacony z seleninem do izolacji Salmonella z kału) 500ml | 12 but |  |  |  |  |
| 12. | Simons Citrate Agar (różnicowanie mikroorganizmów na podstawie zdolności wykorzystania cytrynianu) – 200ml | 6 but |  |  |  |  |
| 13. | Schaedler Bulion (hodowla mikroorganizmów beztlenowych) – 250ml | 1but |  |  |  |  |
| 14. | Kligler Agar (różnicowanie pałeczek jelitowych na podstawie zdolności fermentacji glukozy i laktozy oraz uwalniania H2S)-200ml | 9 but |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu.

Wymagania konieczne do spełnienia:

( Świadectwo kontroli jakości (nazwa producenta, nr serii, data produkcji i ważności, skład pożywki, ogólna charakterystyka pożywki-pH, kolor, opakowanie, sterylność)

( Charakterystyki produktów i certyfikaty, metodyka i ulotki w języku polskim

( Karty charakterystyki produktów lub oświadczenie, że karta charakterystyki nie jest wymagana

( Termin ważności podłóż płynnych minimum 6 miesięcy od chwili dostarczenia do laboratorium

( Podłoża w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych z zaznaczona datą ważności z następującymi informacjami na opakowaniu: nazwa testu, znak CE, 
 nr serii, data ważności, temperatura przechowywania

( Kolor pożywki płynnej powinien zachować swoje cechy przez okres ważności pożywki

( Dostawa odczynników na koszt firmy

PAKIET 7. Podłoża chromogenne do badań przesiewowych

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość na rok | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoże do hodowli i izolacji drożdżaków oraz szybkiego różnicowania poszczególnych gatunków Candida sp. (C.albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. crusei) | 400 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże do izolacji Salmonella sp. włączając S.typhi, S. paratyphi, oraz laktozo- dodatnie Salmonella | 40 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże wybiórcze do hodowli i dentyfikacji paciorkowców z grupy B ( GBS ) | 100 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże do wykrywania pałeczek G(-) z mechanizmem oporności ESBL | 20 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże chromogenne do wykrywania metycylinoopó~rności u gronkowca złocistego | 20 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Podłoże do wykrywania i różnicowania Y. enterocolitica | 20 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Agar chromogenny do wykrywania pałeczek gramujemnych wytwarzających karbapenemazy | 60 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu plus próbka po dwie płytki do pozycji 1, 3, 7.

Wymagania konieczne do spełnienia:

( Świadectwo kontroli jakości (nazwa producenta, nr serii, data produkcji i ważności, skład pożywki, ogólna charakterystyka pożywki-pH, kolor, opakowanie, sterylność)

( Charakterystyki produktów i certyfikaty, metodyka i ulotki w języku polskim

( Karty charakterystyki produktów lub oświadczenie, że karta charakterystyki nie jest wymagana

( Termin ważności podłóż płynnych minimum 5 tygodni od chwili dostarczenia do laboratorium

(Podłoża w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych z zaznaczona datą ważności z następującymi informacjami na opakowaniu: nazwa testu, znak CE, nr serii, data ważności, temperatura przechowywania

( Kolor pożywki płynnej powinien zachować swoje cechy przez okres ważności pożywki

( Dostawa odczynników na koszt firmy

( Podłoża powinny pochodzić od jednego producenta i powinny posiadać certyfikat ISO 13485, ISO 9001 oraz pakowane po min 10, a max 20 szt.

( Podłoże do hodowli i izolacji drożdżaków oraz szybkiego różnicowania poszczególnych gatunków Candida sp. powinny pozwolić na rozróżnienie co najmniej czterech podstawowych gatunków z rodzaju Candida (C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. crusei)

# ( Wymagana jest instrukcja wykonania posiewu oraz identyfikacji kolorystycznej drobnoustrojów w języku polskim 



PAKIET 8. Dzierżawa aparatu do automatycznej identyfikacji i lekowrażliwości wraz z zakupem odczynników, Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi i innych jałowych płynów ustrojowych wraz z zakupem podłóż oraz zakup dodatkowych odczynników (na 2 lata)

- Odczynniki oraz podłoża wg procedury mikrobiologicznej dla potrzeb pracowni bakteriologii wraz z dzierżawą systemu automatycznego do identyfikacji oraz określania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą MIC

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość na rok | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja pałeczek G(-) fermentujących i niefermentujących |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Testy identyfikacyjne metodą automtyczną dla pałeczek G(-) op. 20 szt. | 1500 szt. | 90 op. |  |  |  |  |
| 1.2 | Agar chromogenny do wykrywania pałeczek gramujemnych wytwarzających OXA48 | 40 szt | 2 op. |  |  |  |  |
| 1.3 | Agar chromogenny do badań przesiewowych oraz do potwierdzenia oporności na Kolistynę. | 40 szt | 2 op. |  |  |  |  |
| 1.4 | Test do wykrywania karbapenemaz typu ABD u Enterobacteriaceae, Acinetobacter, Pseudomonas (10 szt) | 20 szt | 2 op. |  |  |  |  |
| 2. | Antybiogram dla pałeczek G(-) fermentujących i niefermentujących |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Testy do wykonania antybiogramów dla pałeczek fermentujących i niefermentujących metodą automatyczną w oparciu o MIC | 2000 szt. | 100 op. |  |  |  |  |
| 2.2 | Podłoże do wykonania antybiogramu metodą dyfuzyjno-krążkową Mueller-Hinton (op. 100 szt.) | 3200 szt. | 32 op. |  |  |  |  |
| 3. | Identyfikacja ziarniaków G(+) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Testy identyfikacyjne metodą automatyczną dla gronkowców (op. 20 szt.) | 560 szt. | 28 op. |  |  |  |  |
| 4. | Antybiogram dla ziarniaków G(+) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmu oporności typu VRE z jednoczesną identyfikacją wstępną do gatunku E. faecalis, E. Faecium (20 pł.) | 80 szt. | 4 op. |  |  |  |  |
| 4.2 | Testy do wykonywania antybiogramu metodą automatyczną dla ziarniaków G(+) w oparciu o MIC(op. 20 szt.) | 20 szt. | 1 op. |  |  |  |  |
| 5. | Identyfikacja Neisseria, Haemophilus |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Testy automatyczne do identyfikacji Neisseria spp./Haemophilus spp. (op. 20 szt.) | 120 szt. | 6 op. |  |  |  |  |
| 6. | Antybiogram dla Neisseria, Haemophilus |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Testy do wykonania antybiogramu metodą manualną dla Neisseria, Haemophilus (op. 20 szt.) | 20 szt. | 1 op. |  |  |  |  |
| 7. | Identyfikacja i antybiogram dla bakterii beztlenowych |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Automatyczne testy identyfikacyjne dla bakterii beztlenowych i Corynebacterium spp. (op. 20 szt.) | 20 szt. | 1 op. |  |  |  |  |
| 7.2 | Testy do wykonania antybiogramu metodą manualną dla bakterii beztlenowych w oparciu o Break Point (op. 10 szt.) | 20 szt. | 2 op. |  |  |  |  |
| 7.3 | Podłoże chromogenne wybiórcze do hodowli i identyfikacji Clostridium difficile | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Podłoże chromogenne do wykrywania Campylobacter spp. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Identyfikacja i antybiogram dla grzybów drożdżopodobnych |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Automatyczne testy identyfikacyjne dla grzybów drożdżopodobnych (op. 20 szt.) | 40 szt. | 2 op. |  |  |  |  |
| 8.2 | Testy antybiogramowe metodą manualną dla grzybów drożdżopodobnych (op. 25 szt.) | 25 szt. | 1 op. |  |  |  |  |
| 8.3 | Testy do wykonania antybiogramu metodą automatyczną dla grzybów drożdżopodobnych w oparciu o MIC(opak. po 20 szt.) | 60 szt. | 3 op. |  |  |  |  |
| 9. | Inne szybkie testy identyfikacyjne |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Szybki test chromatograficzny, kasetkowy do wykrywania Rota i Adenowirusów w kale (20 ozn.) | 500 szt. | 25 op. |  |  |  |  |
| 10. | Odczynniki dodatkowe konieczne do wykonania w/w testów (wypełnia oferent) |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Części eksploatacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu automatycznego |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dzierżawa aparatu |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Wymagania dotyczące odczynników:
( Zamawiający oczekuje dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników laboratoryjnych
( Odczynniki muszą zapewnić czułość i dokładność oznaczanych parametrów;
( Realizacja odczynników zapewniająca ciągłość dostaw oraz porównywalną, dobrą jakość każdej partii dostarczanych odczynników;
( Wszystkie zestawy maja posiadać certyfikat ISO 9001 i 13485(preferowana będzie firma posiadająca również certyfikat ISO 9002 oraz certyfikat na wyroby medyczne) charakterystykę testu wykonaną metodami wystandaryzowanymi zalecanymi przez EUCAST przez laboratoria referencyjne, wszystkie zestawy maja posiadać certyfikaty kontroli jakości
(Podłoża chromogenne pochodzą od jednego producenta;
(Podłoża chromogenne są kompatybilne z testami automatycznymi do identyfikacji lekowrażliwości;
( Posiadać instrukcję wykonania i przechowywania w języku polskim;

( Karty charakterystyki zgodnie z wymaganiami prawnymi;

( Certyfikaty kontroli jakości;

( Deklaracja zgodności CE;

( Dostawa odczynników na koszt firmy.

Wymagania dotyczące testów półautomatycznych diagnostycznych (testy identyfikacyjne, antybiogramowe, szybkie testy lateksowe):

( Metodyka wykonania w języku polskim

( Określenie lekowrażliwości w oparciu o odczyt stężeń granicznych dla grzybów chorobotwórczych i beztlenowców

(Niezależne oznaczenia lekowrażliwości i identyfikacji na osobnych zestawach

( Testy pakowane hermetycznie, pojedynczo, opakowanie z pochłaniaczem wilgoci

( Oznaczanie MIC dla grzybów

( Możliwość automatycznego odczytu testów identyfikacyjnych i antybiogramowych i inetrpretacji

( Możliwość oznaczenia identyfikacji i lekowrażliwości w ciągu 24 – 48 godzin

( Data ważności minimum 5 – 7 miesięcy

( Wskazania dotyczące warunków przechowywania

( Opis sposobu i czasu wykonania wraz z interpretacją odczytu wyniku

( Wykonawca ma obowiązek wysłać 1 osobę jeden raz do roku na szkolenie zewnętrzne z zakresu przedmiotu zamówienia np. typu „Sympozjum zakażeń szpitalnych.”

Wymagania dotyczące systemu automatycznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki:

| L.p. | Parametry wymagane do automatycznego analizatora do identyfikacji i określania lekowrażliwości | Potwierdzenie wymogu granicznego tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa na okres 24 miesiące aparatu do automatycznego oznaczania MIC bakterii i grzybów nie starszego niż 2014r |  |
| 2. | Pełna automatyzacja analizatora – napełnianie testów, inkubacja, odczyt i usuwanie w obrębie aparatu |  |
| 3. | Wykonawca musi podać wagę i wymiary aparatu ze względu na ograniczenia lokalowe Pracowni Bakteriologicznej Zamawiającego. Analizator nie może być większy niż: głębokość: 80 cm, długość 1 m, waga do 80 kg |  |
| 4. | Automatyczne oznaczanie lekowrażliwości bakterii i grzybów w wartościach MIC w postaci kategorii S, I, R na testach rozdzielnych (identyfikacja i lekowrażliwości na osobnych kartach) na podstawie wytycznych EUCAST |  |
| 5. | Automatyczny odczyt paneli identyfikacji i antybiogramów bez dodawania dodatkowych odczynników. |  |
| 6. | Automatyczna, kolorymetryczna identyfikacja: pałeczek G(-) fermentujących i niefermentujących, ziarniaków G(+), maczugowców, beztlenowców, bakterii z rodzaju Neisseria spp. I Haemophilus spp. oraz grzybów drożdżopodobnych |  |
| 7. | Średni czas oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów 6 godzin |  |
| 8. | Interpretacja wyników przez zaawansowany system ekspertowy przygotowany w oparciu o informacje zawarte w światowych publikacjach naukowych (dołączyć dokument potwierdzający) z podaniem wskazówek terapeutycznych |  |
| 9. | Brak konieczności dodawania dodatkowych odczynników do testów identyfikacji i lekowrażliwości |  |
| 10. | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności |  |
| 11. | Możliwość automatycznego wykrywania następujących mechanizmów oporności bakterii: MRSA, MRCNS, VRSA, MLSb u ziarniaków G(+): VRE, HLAR, ESBL, MBL, KPC u G(-) |  |
| 12. | Wszystkie testy zaopatrzone w kody kreskowe fabrycznie naniesione na karty/panele |  |
| 13. | System złożony z modułu inkubacyjno- pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką laserową oraz UPS |  |
| 14. | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację |  |
| 15. | Program do kontroli jakości będący częścią systemu |  |
| 16. | Możliwość manualnego wprowadzania danych demograficznych i definiowanie testów manualnych |  |
| 17. | Wyszukiwanie badań wg następujących kryteriów: nr badania, nazwisko pacjenta, oddział, data wykonania badania |  |
| 18. | Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie do systemu |  |
| 19. | Możliwość archiwizacji danych w systemie i na CD oraz opracowywania w programie EXCELL |  |
| 20. | Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych minimum 30 |  |
| 21. | Serwisowanie aparatu nieodpłatne w okresie trwania umowy |  |
| 22. | Usunięcie awarii aparatu przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. |  |
| 23. | Bezpłatne uruchomienie oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 24. | Podłączenie aparatu do systemu informatycznego Proflab firmy ATD jaki Zamawiający posiada na koszt Wykonawcy. |  |
| 25. | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 26. | Termin instalacji i pełne uruchomienie aparatu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. |  |
| 27. | Dostawy odczynników na koszt firmy oraz maksymalny czas dostawy odczynników 5 dni |  |
| 28. | Instrukcja aparatu w języku polskim |  |
| 28. | Szkolenie 1 x w roku dla 1 osoby związane z przedmiotem zamówienia, typu „Postępy w medycynie zakażeń” |  |

Parametry oceniane:

| Waga testu do 20 gram |  | 0/20 |
| --- | --- | --- |
| Zamykanie testów na pokładzie aparatu bez udziału użytkownika |  | 0/20 |

Uwaga! Ocena: parametry techniczne analizatora, max ilość punktów, czyli 40, otrzyma oferta, w której wykonawca zaoferuje analizator posiadający wszystkie wyszczególnione w tabeli parametry graniczne.

B. Odczynniki do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania tych badań

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość na rok | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoże pediatryczne z inhibitorem antybiotyków | 150 szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże do hodowli tlenowców z inhibitorem antybiotyków | 900 szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże do hodowli tlenowców bez inhibitora antybiotyków | 1700 szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże do hodowli beztlenowców bez inhibitora antybiotyków | 1700 szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże do hodowli beztlenowców z inhibitorem antybiotyków | 700 szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Igły do przesiewu krwi z butelki pozytywnej do systemu automat. posiewu krwi | 600 szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże do badania jałowości produktów przetwarzanych aseptycznie w kierunku drobnoustrojów tlenowych (cytostatyki, leki, żywienie pozajelitowe) | 100 szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

# Wymagania techniczne i jakościowe aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych.

| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Wymogi graniczne tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu |  |
| 2. | Ilość miejsc w aparacie nie mniej niż 120 |  |
| 3. | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych – potwierdzenie w instrukcji używania producenta |  |
| 4. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych oraz przy pomocy pełnej klawiatury |  |
| 5. | Komputer wbudowany z oprogramowaniem w wersji graficznej (min. rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd próby – tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu) |  |
| 6. | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym firmy ATD do obsługi laboratorium mikrobiologicznego |  |
| 7. | Aparat nie starszy niż 2011 rok |  |
| 8. | Termin instalacji i pełne uruchomienie aparatu w ciągu 7 dni od podpisania umowy |  |
| 9. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu. |  |
| 10. | Bezpłatny serwis gwarancyjny w trakcie trwania umowy dzierżawy aparatu |  |
| 11. | Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy. |  |
| 12. | Dostępne podłoża z inhibitorem antybiotyków, bez inhibitora oraz pediatryczne |  |
| 13. | Minimum 3 opinie użytkowników z polskich laboratoriów dla potwierdzenia jakości aparatu do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłóż – dołączyć do oferty |  |
| 14. | Zasilacz awaryjny UPS; możliwość utrzymania pracy aparatu w przypadku awarii zasilania minimum 60 minut |  |
| 15. | Możliwość opóźnionego wkładania podłóż (butelek) do posiewów krwi i innych jałowych płynów z pobranym materiałem do aparatu, nie mająca wpływu na wykrywalność drobnoustrojów minimum 24 godziny potwierdzone oryginalną instrukcją użycia producenta / dołączyć do oferty |  |
| 16 | Butelki lekkie, nietłukące się z tworzywa sztucznego np. plastiku |  |
| 17 | Możliwość posiewu małych objętości krwi minimum 0,5 ml – potwierdzić oryginalną instrukcją |  |
| 18 | Waga pełnego aparatu – do 100 kg z uwagi na ograniczoną nośność blatu |  |
| 19 | Czas reakcji serwisu – do 48 godzin |  |
| 20 | Minimum 3 algorytmy odczytu wzrostu drobnoustrojów – w tym algorytm dodatni na wejściu |  |
| 21 | Aparat o małych gabarytach – szerokość do 55 cm, głębokość do 65 cm z uwagi na ograniczoną powierzchnie w laboratorium |  |

Parametry oceniane:

| Minimum trzy opinie użytkowników z polskich laboratoriów dla potwierdzenia dobrej jakości aparatu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłóż ( dołączyć do oferty). |  | 0/20 |
| --- | --- | --- |
| Certyfikat ISO 9001;2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro dla laboratoriów klinicznych – dołączyć do oferty |  | 0/15 |
| Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów na podstawie zmiany zabarwienia sensora/czujnika na dnie butelki |  | 0/5 |

Uwaga! Ocena: parametry techniczne analizatora, max ilość punktów,  czyli 40, otrzyma oferta, w której wykonawca zaoferuje analizator posiadający wszystkie wyszczególnione w tabeli parametry graniczne.

PAKIET 9. Odczynniki do Pracowni Bakteriologicznej:

- Gotowe podłoża mikrobiologiczne na płytkach

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SS Agar, gotowa pożywka na płytkach Petriego | 1100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Mannitol Salt Agar, gotowa pożywka na płytkach Petriego | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Mueller Hinton, gotowa pożywka na płytkach Petriego | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | MacConkey, gotowa pożywka na płytkach Petriego | 6500 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Columbia Agar z krwią baranią, gotowa pożywka na płytkach Peetriego | 6500 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Mueller Hinton Agar z krwią baranią, gotowa pożywka na płytkach Petriego | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Mueller Hinton Agar z krwią końską+NAD, gotowa pożywka na płytkach Petriego | 550 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Agar czekoladowy wybiórczy dla Haemophilus Selective Agar, gotowa pożywka na płytkach Petriego | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże wybiórczo – izolacyjne dla G. vaginalis (10pł.), gotowa pożywka na płytkach Petriego | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Podłoże wybiórczo – izolacyjne dla Yersinia (10pł.), gotowa pożywka na płytkach Petriego | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Sabouraud Glucose Selective Agar, gotowa pozywka na płytkach Petriego | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Clostridium Difficile Selective Medium, gotowa pożywka na płytkach Petriego (op. 10 szt.) | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Schaedler Anaerobe KV Selective, gotowa pożywka na płytkach Petriego (op. 10 szt.) | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Agar Sabouraud z gentamecyną i chloramfenikolem | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Podłoże do przechowywania szczepów w niskich temperaturach typu kriobank | 160 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Bulion Todd-Hewitta z antybiotykiem do namnażania S. agalactiae k. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Podłoża wybiórcze do enterokoków (op. 10 szt.) | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Woreczki generatory do hodowli w warunkach beztlenowych | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Woreczki generatory do hodowli w warunkach mikroaerofilnych | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Wskaźniki atmosfery beztlenowej | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Płytki do kontroli środowiska (opak. po 10 szt.) | 40szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Szybki test immunochromatograficzny do identyfikacji Karbapenemaz 4-parametrowy | 1 op |  |  |  |  |  |
| 23. | Test CARBA | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 24. | Płytki wybiórcze do enterokoków | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 25. | Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmu oporności typu VRE z jednoczesną identyfikacją wstępną do gatunku E. faecalis, E. faecium (10 pł.) | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 26. | Podłoże chromogenne do wykrywania Campylobacter spp. (10 pł) | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 27. | Odczynnik mukolityczny do szybkiej i prostej obróbki plwociny (50 szt) | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 28. | Podłoże sypkie do wstępnej identyfikacji pałeczek z grupy Salmonella spp. – 500g | 500g | 1 op. |  |  |  |  |
| 29. | Podłoże sypkie do MacConkey'a z fioletem krystalicznym (izolacja i różnicowanie Gram ujemnych pałeczek jelitowych) 500g | 500 g | 1 op. |  |  |  |  |
| 30. | Podłoże sypkie z mannitolem do izolacji gronkowców – 500g | 500g | 1 op |  |  |  |  |
| 31. | Sabourand Dextrose Agar z chloramfenikolem (hodowla i izolacja grzybów chorobotwórczych i pleśni) – 500g | 500g |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu plus próbka po 2 sztuki w pozycji 7, 9.

Wymagania dotyczące gotowych podłóż mikrobiologicznych na płytkach:

- Test CARBA wykrywanie karbapenemaz klasy A, B i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp.i Acinetobacter spp., specyficzność 100%, czułość ok. 98%

- Płytki Petriego o średnicy 90mm.

- Trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki.

- Nazwa firmy (producenta) na płytce lub opakowaniu.

- Numer serii i data ważności na płytce.

- Płytki pakowane po 10/20/100 sztuk.

- Płytki pakowane w folie termokurczliwą.

- Termin ważności: podłoża zawierające krew – minimum 4-5 tygodni, podłoża nie zawierające krwi: 8-10 tygodni.

- Ogólna charakterystyka pożywki (dołączyć do oferty).

- Zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki.

- pH pożywki.

- Opis morfologii koloni wyrosłych na pożywce.

- Barwa na pożywce.

- Obecność substancji wzbogacających lub hamujących.

- Producent płytek posiada dokumenty walidacyjne potwierdzające warunki transportu podłoży na płytkach odnośnie braku wpływu temperatury na jakość podłoży

- Podłoża muszą posiadać pozytywną opinię KORDL

- Wykonawca ma obowiązek wysłać 1 osobę jeden raz do roku na szkolenie zewnętrzne z zakresu przedmiotu zamówienia np. typu „Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej”

- Testy lateksowe

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szybki test lateksowy do identyfikacji wszystkich grup paciorkowców (50 ozn.) | 2 zest. |  |  |  |  |  |
| 2. | Szybki test lateksowy do identyfikacji paciorkowca gr. B (50 ozn.) | 2 zest. |  |  |  |  |  |
| 3. | Extraction Enzyme do testu lateksowego dla paciorkowców | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Szybki test lateksowy do wykrywania CF oraz białka powierzchniowego u gronkowca złocistego (100 ozn.) | 5 zest. |  |  |  |  |  |
| 5. | Szybki test lateksowy do wykrywania podstawowych patogenów w płynie mózgowo – rdzeniowym i w surowicy krwi (25 ozn.) | 1 zest. |  |  |  |  |  |
| 6. | Szybki test lateksowy do wykrywania antygenów Norowirusa w kale (20 ozn.) | 2 zest. |  |  |  |  |  |
| 7. | Szybki test lateksowy do wykrywania antygenów grypy A+B (10 ozn.) | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 8. | Szybki test lateksowy do wykrywania Trichomonas Vagnialis (10 ozn.) | 1 op. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu.

Wymagania dotyczące testów:

(  test do szybkiej identyfikacji paciorkowców hemolizujących z grupy A, B, C, D, F, G- test z ekstrakcją enzymatyczną

( test lateksowy umożliwiający wykrywanie: Clumping Factor, Białko A, Antygen powierzchniowy dla Staphylococcus aureus

( uczulony lateks do wykrywania antygenów uwalnianych w płynie mózgowo-rdzeniowym

( do oferty przetargowej należy dołączyć instrukcję producenta testu, potwierdzającą wszystkie wymienione wymagania

( testy jednoetapowe nie wymagające dodatkowych odczynników

( pozycje 1-3 muszą pochodzić od jednego producenta

- Krążki antybiotykowe

| Lp. | Nazwa | Ilość krążków | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penicylina 10 | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Penicylina 1 | 300 |  |  |  |  |
| 3. | Ampicylina 10 | 200 |  |  |  |  |
| 4. | Ampicylina 2 | 650 |  |  |  |  |
| 5. | Amoksycylina10 | 150 |  |  |  |  |
| 6. | Amoksycylina / kw. klawulanowy 20/10 | 800 |  |  |  |  |
| 7. | Amoksycylina / kw. klawulanowy 2/1 | 100 |  |  |  |  |
| 8. | Cefuroksym 30 | 250 |  |  |  |  |
| 9. | Cefazolina 30 | 100 |  |  |  |  |
| 10. | Cefaklor 30 | 100 |  |  |  |  |
| 11. | Cefotaksym 30 | 600 |  |  |  |  |
| 12 | Cefotaksym 5 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | Ceftazydym 30 | 700 |  |  |  |  |
| 14 | Ceftazydym 10 | 100 |  |  |  |  |
| 15 | Ceftriakson 30 | 200 |  |  |  |  |
| 16 | Cefepime30 | 650 |  |  |  |  |
| 17 | Meropenem 10 | 200 |  |  |  |  |
| 18 | Imipenem 10 | 250 |  |  |  |  |
| 19 | Doripenem 10 | 50 |  |  |  |  |
| 20 | Ertapenem 10 | 950 |  |  |  |  |
| 21 | Klindamycyna 2 | 750 |  |  |  |  |
| 22 | Erytromycyna 15 | 1100 |  |  |  |  |
| 23 | Sulfametoksazyd / Trimetoprim 1.25/23,75 | 1400 |  |  |  |  |
| 24 | Gentamycyna 30 | 550 |  |  |  |  |
| 25 | Gentamycyna 10 | 950 |  |  |  |  |
| 26 | Netylmycyna 30 | 50 |  |  |  |  |
| 27 | Amikacyna 30 | 950 |  |  |  |  |
| 28. | Tobramycyna 10 | 150 |  |  |  |  |
| 29 | Tetracyklina30 | 700 |  |  |  |  |
| 30 | Nitrofurantoina 100 | 500 |  |  |  |  |
| 31 | Ciprofloksacyna 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 32 | Norfloksacyna 10 | 1600 |  |  |  |  |
| 33 | Ofloksacyna 5 | 100 |  |  |  |  |
| 34 | Levofloksacyna 5 | 1100 |  |  |  |  |
| 35 | Tygecyklina 15 | 50 |  |  |  |  |
| 36 | Chloramfenikol 30 | 100 |  |  |  |  |
| 37 | Wankomycyna 5 | 600 |  |  |  |  |
| 38 | Teikoplanina 30 | 100 |  |  |  |  |
| 39 | Piperacylina 30 | 100 |  |  |  |  |
| 40 | Aztreonam 30 | 100 |  |  |  |  |
| 41 | Ampicylina/sulbactam 10/10 | 50 |  |  |  |  |
| 42 | Cefoksytyna 30 | 1400 |  |  |  |  |
| 43 | Oksacylina1 | 50 |  |  |  |  |
| 44 | Tikarcylina 75 | 50 |  |  |  |  |
| 45 | Piperacylina / tazobaktam 36 | 100 |  |  |  |  |
| 46 | Tikarcylina/kw.klawulanowy 75/10 | 50 |  |  |  |  |
| 47 | Karbenicylina 100 | 50 |  |  |  |  |
| 48 | Linezolid 10 | 400 |  |  |  |  |
| 49 | Rifampicina 5 | 50 |  |  |  |  |
| 50 | Chinupristyna/ dalfopristyna 15 | 50 |  |  |  |  |
| 51 | Kwas fusydowy 10 | 50 |  |  |  |  |
| 52 | Kwas nalidyksowy 30 | 50 |  |  |  |  |
| 53 | Moksifloksacyna 5 | 100 |  |  |  |  |
| 54 | Mupirocyna 200 | 50 |  |  |  |  |
| 55 | Cefadroksyl 30 | 100 |  |  |  |  |
| 56. | Cefaleksyna 30 | 300 |  |  |  |  |
| 57. | Cefpodoksym 10 | 50 |  |  |  |  |
| 58. | Ceftriakson 30 | 100 |  |  |  |  |
| 59. | Pefloksacyna 5 | 50 |  |  |  |  |
| 60. | Fosfomycyna 200 | 50 |  |  |  |  |
| 61. | Trimetoprim 5 | 50 |  |  |  |  |
| 62. | Cefoperazone/sulbactam 105 | 50 |  |  |  |  |
| 63. | Krążki bibułowe jałowe | 6000 |  |  |  |  |
| 64. | Krążki z optochiną | 700 |  |  |  |  |
| 65. | Krążki do wykrywania oksydazy | 100 |  |  |  |  |
| 66. | Krążki do wykrywania enzymu beta-laktamazy | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Do oceny jakości należy złożyć próbkę: po 2 testy do pozycji 12, 14, 48.

D. Zestaw krążków do oznaczania mechanizmów oporności.

| Lp. | Nazwa | Ilość krążków | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw krążków do ESBL wg CLSI, 50 ozn. | 1 op. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw krążków do ESBL wg EUCAST, 100 ozn. | 1 op. |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw krążków do AmpC, 50 ozn. | 1 op. |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw krążków do ESBL+AmpC, 50 ozn. | 1 op. |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw krążków do KPC+MBL+OXA-48, 50 ozn. | 1 op. |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw krążków do KPC+MBL, 50 ozn. | 1 op. |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw krążków do ESBL wg EUCAST, 50 ozn. | 1 op. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Wymagania graniczne do krążków antybiotykowych.

- Krążki muszą posiadać pozytywna opinię KORLD.

- Do oferty dołączone kopie: certyfikatu ISO na wyroby medyczne nr 13485 i ISO 9001; deklaracje zgodności CE na każdą poszczególną pozycję oferowanego krążka udokumentowaną nazwą handlową i numerem katalogowym, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dołączyć do oferty

- Każda fiolka powinna być pakowana fabrycznie w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu „blister”, w swoim opakowaniu musi posiadać

indywidualny zintegrowany pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny) zabezpieczający każdą przed zawilgoceniem.

- Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.

- Krążki o średnicy 6mm.

- Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krążki antybiotykowe, które powinno zawierać:

- nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności

- kontrolę stężenia antybiotyku na krążku

- kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami

- Wszystkie krążki mają być od jednego producenta w celu wystandaryzowania procedury.

- Fiolki z krążkami muszą być kompatybilne z dyspenserem firmy Oxid, które laboratorium posiada na stanie (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspensera). Do oferty przetargowej należy załączyć instrukcję producenta dyspensera.

- Należy dołączyć próbki produktu, tj. fiolki z wybranymi antybiotykami

- Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie od 90 – 125% ustalonego stężenia wg standardu DIN lub FDA . Do oferty przetargowej należy dostarczyć pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach z zaznaczeniem wg jakiego standardu spośród wymienionych.

- Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -8OC do -2OC.

- Do oferty przetargowej należy dołączyć opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów odnośnie krążków antybiotykowych.

- Termin ważności krążków minimum 24 miesiące licząc od daty dostarczenia zamawiającemu.

- Krążki antybiotykowe zostały poddane ocenie przez EUCAST i uzyskały bardzo dobre wyniki oceny.

- Producent krążków antybiotykowych posiada dokumenty walidacyjne potwierdzające warunki transportu krążków antybiotykowych odnośnie wpływu temperatury.


E. Krążki do identyfikacji i lekowrażliwości

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krążki bibułowe Furazolidonem 100 | 50 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Krążki bibułowe diagnostyczne BC | 50 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Krążki diagnostyczne EF | 50 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Krążki diagnostyczne, czynnik X+V | 100 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Krążki diagnostyczne, czynnik V | 100 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Krążki diagnostyczne, czynnik X | 100 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Krążki z nowobiocyną | 50 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu  plus próbka po 2 sztuki w pozycji   5, 6

F. Paski nasączone gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC oraz określania mechanizmu oporności

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość na rok | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski plastikowe z gradientem stężeń antybiotyków (opakowanie maksymalnie 30 sztuk) m.in.: kolistyna, wankomycyna, teikoplanina, penicylina, imipenem, meropenem, biseptol... | 700 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Paski plastikowe z gradientem stężeń do mechanizmów oporności m.in.: MBL, ESBL | 30 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Test do oznaczania Kolistyny met. rozcieńczeń w bulionie | 2 op. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu  plus próbka po 2 sztuki w pozycji 1 (Kolistyna, Wankomycyna)

Wykonawca zobligowany jest dołączyć do oferty pełną listę dostępnych pasków do pozycji 1 i 2.

Wymagania konieczne do spełnienia:

- pozytywna opinia KORLD – Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds Lekowrażliwości Drobnoustrojów

- paski w formie plastikowych lisków lub wykonanych z trwałej bibuły pakowanych pojedynczo

- na każdym plastikowym listku umieszczony symbol antybiotyku oraz jego stężenie

- paski do oznaczania MIC i mechanizmów oporności od jednego producenta

- certyfikaty kontroli jakości dla każdej dostarczonej serii oraz ISO 9001

- instrukcje wykonania oznaczeń MIC w każdym opakowaniu w języku polskim

- wykaz podłóż mikrobiologicznych rekomendowanych przez EUCAST oraz inne ośrodki referencyjne do badania lekowrażliwości metodami rozcieńczeniowymi dla
   poszczególnych grup drobnoustrojów

  - Szczepy wzorcowe ATCC do oznaczania lekowrażliwości bakterii

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Staphylococcus aureusATCC29213 | 1 op. |  |  |  |  |
| 2. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 1 op. |  |  |  |  |
| 3. | Escherichia coli ATCC 25922 | 1 op. |  |  |  |  |
| 4. | Pseudomonas aemginosa ATCC 27853 | 1 op. |  |  |  |  |
| 5. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | 1 op. |  |  |  |  |
| 6. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 1 op. |  |  |  |  |
| 7. | Haemophilus influenza NCTC8468 | 1 op. |  |  |  |  |
| 8. | Escherichia coli ATCC 35218 | 1 op. |  |  |  |  |
| 9. | Staphylococcus aureus NCTC 12493 | 1 op. |  |  |  |  |
| 10. | E.Coli NCTC 13846 | 1 op. |  |  |  |  |
| 11. | Enterococcus Faecalis ATCC 29212 | 1 op. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Wymagania:

- Szczepy wzorcowe pochodzące maksymalnie z trzeciego pasażu szczepu wzorcowego ATCC w postaci wymazówek, posiadają możliwość przechowywania w ciągłym zakresie temperatury w granicach ( – 20) do (+ 8) st. C oraz możliwość przechowywania szczepów na kriobankach celem przeprowadzania kontroli jakości.

- Instrukcje potwierdzające wymagania do szczepów.

- Okres ważności min. 12 miesięcy

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu

PAKIET 10. Surowice do diagnostyki kiły

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RPR Carbon , zestaw razem z kontrolą dodatnią i ujemną, możliwość wykonania testu metodą jakościową i ilościową | 5 op. | 1op. = 250 oznaczeń |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu.

PAKIET 11. Podłoża do pracowni hodowli prątka gruźlicy

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoże Löwensteina-Jansena (probówki 10 ml ) | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże Stonenbrinka (probówki 10 ml ) | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu + próbka 4-5 szt. Do każdej pozycji.

PAKIET 12. Odczynniki do pracowni hodowli prątka gruźlicy

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fuksyna Karbolowa ZN (na gorąco) 250 ml | 8 but. | 250 ml |  |  |  |  |
| 2. | Odbarwiacz TB ZN (kwas solny w etanolu) 250 ml | 8 but. | 250 ml |  |  |  |  |
| 3. | Zieleń malahitowa TB ZN (na gorąco) 250 ml | 8 but. | 250 ml |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu, karty charakterystyki lub oświadczenia o braku konieczności posiadania karty charakterystyki.

PAKIET 13. Odczynniki dla pracowni badań cytologicznych i analiz specjalnych

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość na rok | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hematoksylina wg Harrisa | 3 litry |  |  |  |  |
| 2. | Barwnik EA-36 (metoda Papanikolaoua) roztwór | 2 litry |  |  |  |  |
| 3. | Kwas fosforowolframowy | 10 g |  |  |  |  |
| 4. | Alkohol absolutny 99,9% | 5 litrów |  |  |  |  |
| 5. | Ksylen cz.d.a | 4 litry |  |  |  |  |
| 6. | Barwnik OG ( oranż G) roztwór | 2 litry |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu, karty charakterystyki lub oświadczenia o braku konieczności posiadania karty charakterystyki.