…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne wózka transportowo-kąpielowego

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek transportowo-kąpielowy w pozycji leżącej z regulacja hydrauliczna wysokości - 1 szt. |
| 1 | Oferent /Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala | Tak |  |
| 5 | Budowa wózka składająca się z podstawy, kolumnowego układu podnoszenia oraz leża wózka | Tak |  |
| 6 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną | Tak |  |
| 7 | Długość całkowita wózka 2100 mm (+/- 50 mm) | podać |  |
| 8 | Szerokość całkowita wózka max 850 mm | podać |  |
| 9 | Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców | tak |  |
| 10 | Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyn gazowych | tak |  |
| 11 | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 85° (+/- 5°) | tak |  |
| 12 | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG | tak |  |
| 13 | Listwy odbojowe na ramie leża chroniące wózek przed uszkodzeniami | tak |  |
| 14 | Krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka | tak |  |
| 15 | Składane uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy pacjenta oraz pałąk ze stali nierdzewnej od strony nóg pacjenta | tak |  |
| 16 | Tunel na całej długości leża umożliwiający wsunięcie i przesuwanie cyfrowej kasety i wykonanie zdjęcia RTG | tak |  |
| 17 | Szeroki rozstaw kolumn oraz blat umożliwiający monitorowanie pacjenta aparatem typu C | tak |  |
| 18 | Regulacja wysokości hydrauliczna przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka | tak |  |
| 19 | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 550 do 880 mm | podać |  |
| 20 | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dźwignie umieszczone z dwóch stron podstawy wózka | tak |  |
| 21 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min 16° dla obu funkcji | podać |  |
| 22 | Podwozie zabudowane osłoną z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową oraz osobną półką na podręczne rzeczy pacjenta | tak |  |
| 23 | Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną | tak |  |
| 24 | Centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnych od strony głowy i nóg pacjenta | tak |  |
| 25 | Dźwignie system blokowania kół jezdnych wózka zlokalizowane w podstawie od strony głowy i nóg pacjenta | tak |  |
| 26 | Piąte koło w podstawie zwiększające mobilność wózka | tak |  |
| 27 | Wyposażenie wózka: |  |  |
| 28 | Poręcze boczne składane na ramę leża posiadające uchwyt zwalniający, który pozwala na łatwe ich opuszczenie przy użyciu jednej ręki | tak |  |
| 29 | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości min. 1200 mm. Poręcze muszą składać się poniżej górnej powierzchni materaca | tak |  |
| 30 | Nośność maksymalna min. 230 kg | podać |  |
| 31 | Wieszak kroplówki posiadający regulację wysokości oraz możliwość jego złożenia i przymocowania do ramy leża wózka | tak |  |
| 32 | Materac z pokrowcem ze skaju o grubości 8 cm z zamkiem, wodoszczelny, | tak |  |
| 33 | Pozostałe wymagania |  |  |
| 34 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 dla producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 35 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 36 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | tak |  |
| 37 | Gwarancja min. ... miesiące | podać |  |
| 38 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  |
| 39 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | tak |  |
| 40 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | tak |  |
| 41 | Czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji | podać |  |
| 42 | Możliwości naprawy sprzętu w siedzibie zamawiającego | podać |  |
| 43 | Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany urządzenia na nowe | podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych
    materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych.

....................................................

Data					 		           Podpis Wykonawcy