# Załącznik nr 1  – przedmiot zamówienia  -    Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne w pakietach określają  ilości jakie zamawiający planuje zużyć w każdym roku obowiązywania umowy

PAKIET  1 – A) dzierżawa   analizatora hematologicznego 5-diff   - analizator główny – fabrycznie nowy i zakup niezbędnych  odczynników oraz
                     B) dzierżawa analizatora hematologicznego 5-diff - back-up fabrycznie nowy lub nie starszy niż rok produkcji 2017 i zakup niezbędnych
                          odczynników.

pakiet 1-A, B .   Parametry graniczne analizatorów  hematologicznych 5 – diff

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny główny fabrycznie nowy ( nie starszy niż rok produkcji 2019) | Tak |
| 2. | Analizator hematologiczny główny z podajnikiem na 20 próbek oczekujących na oznaczenie, | Tak |
| 3. | Analizator hematologiczny główny z możliwością oznaczania retykulocytów wraz z podziałem ich w zależności od stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie w pg oraz płytek optycznych ( z możliwością raportowania na wyniku ). | Tak |
| 4. | Analizator hematologiczny back-up fabrycznie nowy lub nie starszy niż rok produkcji 2017 | Tak |
| 5. | Analizator hematologiczny back-up bez podajnika | Tak |
| 6. | Analizator hematologiczny back-up z możliwością oznaczania płynów z jam ciała bez konieczności użycia dodatkowych odczynników niż te wykorzystywane do oznaczania morfologii krwi obwodowej oraz możliwość raportowania wyniku do systemu komputerowego. | Tak |
| 7. | Dwa automatyczne analizatory hematologiczne z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym. | Tak |
| 8. | Analizatory pochodzące od jednego producenta, pracujące w oparciu o te same odczynniki (w takich samych trybach pomiarowych) | Tak |
| 9. | Analizatory mające możliwość wykonania badań w różnych trybach pracy bez potrzeby sortowania probówek ( CBC, CBC+5DIFF ) | Tak |
| 10. | Analizatory mające możliwość pracy na tym samym (wspólnym ) materiale krwi kontrolnej | Tak |
| 11. | Analizatory mające możliwość sprawdzenia wartości NRBC (parametr badawczy – nieraportowalny ) oraz IG-niedojrzałych granulocytów (parametr raportowalny ) | Tak |
| 12. | Analizatory mające osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem liczenia leukocytów | Tak |
| 13. | Analizatory posiadające możliwość pracy w trybie CBC i CBC+5DIFF bez potrzeby segregacji próbek i posiadające wspólne odczynniki w zakresie tych pomiarów; analizatory i odczynniki kompatybilne, pochodzące od jednego producenta. | Tak |
| 14. | Analizatory hematologiczne mierzące parametry w trybie CBC z wykorzystaniem metody impedancyjnej z ogniskowaniem hydrodynamicznym, metodą SLS (odczynnik bezcyjankowy) oraz cytometrii przepływowej. | Tak |
| 15. | Analizatory mierzące parametry w trybie CBC+5DIFF z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej | Tak |
| 16. | Analizatory hematologiczne prezentujące wynik w postaci graficznej ( 2 histogram y, 1 skatergram ) | Tak |
| 17. | Analizatory hematologiczne posiadające dużą pamięć wyników (wraz z grafikami ) około 10000 pacjentów oraz około 100000 próbek | Tak |
| 18. | Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych , pozwalający na pracę z probówkami różnego rodzaju , w tym mikro-probówkami | Tak |
| 20. | Możliwość podawania próbki badanej krwi manualnie z otwartej probówki | Tak |
| 21. | Wydajność pomiarów do minimum 60 oznaczeń/godzinę dla każdego z analizatorów ( w trybie CBC i CBC+5DIFF ) | Tak |
| 22. | Analiza minimum 24 parametrów morfologii krwi ( WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT(%#), LYMPH (%#), MONO(%#), EO(%#), BASO(%#), RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, oraz możliwość sprawdzenia wartości IG -niedojrzałych granulocytów | Tak |
| 23. | Zakres liniowości parametrów mierzonych z próbki pierwotnej: WBC 0 – 400 x 103 /ul RBC 0 – 8 x 106 / ul PLT 0 – 5000 x 103 / ul HGB 0 – 25 g/dl HCT 0 – 75 % | Tak |
| 24. | Objętość próbki badanej (aspirowanej przez analizator ) w trybie CBC i CBC+5DIFF nie większa niż 30 µl: - tryb otwarty - przy podawaniu próbki metodą manualną – maksymalnie 30µl - tryb zamknięty/podajnikowy - maksymalnie 30µl | Tak |
| 25. | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów referencyjnych dla płci, wieku, pacjenta ( minimum 7 zakresów ) | Tak |
| 26. | Wydruk wyniku zawierający 2 histogramy oraz 1 skatergram | Tak |
| 27. | System flagowania wyników patologicznych | Tak |
| 28. | Identyfikacja odczynników, próbek badanych, kalibratorów i materiałów kontrolnych przy użyciu kodów kreskowych | Tak |
| 29. | Automatyczne czyszczenie igły (sondy) pobierającej krew | Tak |
| 30. | Możliwość wykonania automatycznie procedur konserwacji codziennego czyszczenia aparatu , nie wymagające otwierania aparatu, a jedynie podstawienia odczynnika czyszczącego pod sondę aspiracyjną (pobierającą) lub uruchamiana automatycznie | Tak |
| 31. | Możliwość oceny szerokości rozdziału erytrocytów jako RDW-SD albo RDW-CV | Tak |
| 32. | Wszystkie odczynniki bezcyjankowe ( hemoglobina oznaczana metodą bezcyjankową) | Tak |
| 33. | Możliwość wykonania badań CITO | Tak |
| 34. | System kontroli jakości: możliwość wykonania kontroli jakości w nie mniej niż 6 różnych materiałach kontrolnych, zastosowanie analizy Levey – Jennigs’a, reguł Westgarda, graficzne prezentowanie wyników kontroli jakości na ekranie oraz możliwość zbiorczych wydruków (dzienne i zbiorcze raporty kontrolne ) | Tak |
| 35. | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości morfologii krwi na 3 poziomach (low, norm, high) – ilości materiału kontrolnego przeliczone z uwzględnieniem ważności fiolki kontrolnej na opakowaniu | Tak |
| 36. | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości połączony z bezpłatną międzylaboratoryjną kontrolą lub zapewnienie bezpłatnego udziału w międzylaboratoryjnej kontroli jakości | Tak |
| 37. | Grupa użytkowników analizatora w ogólnopolskiej kontroli – Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi - minimum 5 aparatów | Tak |
| 38. | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy w celu odnalezienia wyniku | Tak |
| 39. | Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących badań ( raporty dzienne, miesięczne, itp. ) | Tak |
| 40 | Analizator przystosowany do pracy w systemie pracy całodobowej | Tak |
| 41. | Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer, monitor LCD, oprogramowanie, drukarkę laserową czarno-białą | Tak |
| 42. | Analizator posiadający możliwość nadawania indywidualnych numerów dla badanych próbek | Tak |
| 43. | Możliwość włączenia analizatorów do sieci laboratoryjnego systemu informatycznego firmy ATD ( łączność dwukierunkowa) na koszt oferenta | Tak |
| 44. | Wyposażenie analizatorów w zasilacz awaryjny ( UPS ) z możliwością utrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania minimum 20 minut | Tak |
| 45. | Bezpłatny serwis przez 3 lata ( przez autoryzowany serwis producencki ) | Tak |
| 46. | Czas reakcji serwisu ( przyjazd inżyniera serwisowego ) maksimum 24 godziny od zgłoszenia ( w dni robocze) | Tak |
| 47. | Instrukcja analizatora w języku polskim | Tak |
| 48. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatorów na koszt oferenta | Tak |
| 49. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 28 dni od wygrania przetargu na koszt oferenta | Tak |
| 50. | Minimum 3 opinie dla każdego z analizatorów od użytkowników z terenu Polski | Tak |
| 51. | Oferowane analizatory muszą spełniać wymagania dyrektywy nowego podejścia IVD / 98/79/EC i muszą być oznakowane znakiem CE | Tak |

Uwaga:  W kolumnie (wymogi  graniczne) Tak – oznacza bezwzględne wymagania, brak wymaganej opcji lub brak odpowiedzi w danej opcji  spowoduje odrzucenie oferty.

Planowana ilość badań na 1 rok

| Badanie | Planowana ilość badań (w okresie 1 roku) bez uwzględnienia oznaczeń kontrolnych i ewentualnych powtórzeń |
| --- | --- |
| Morfologia CBC | 24 000 |
| Morfologia CBC+5DIFF | 20 000 |
| Morfologia CBC+ RET | 600 |
| Oznaczanie płynów z jam ciała | 100 |

Ilość  odczynników , materiałów kontrolnych dla planowanej ilości badań

| Lp. | Odczynniki i materiały zużywalne | Ilość badań rocznie | Opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki niezbędne do wykonania badań | Zgodnie z tabelką wyżej; Planowana ilość badań na 1 rok |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania badań |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiał kalibracyjny niezbędny do pracy aparatu |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał kontrolny w trzech zakresach ( norm, low, high ) przy założeniu, że kontrola będzie wykonywana 1 raz dziennie na dwu poziomach |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM w ciągu 1 roku |  |  |  |  |
| RAZEM w ciągu 3 lat |  |  |  |  |

Parametry  oceniane  do pakietu nr 1- A ,B

| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wspólne odczynniki dla obu analizatorów (minimum trzy odczynniki) |  | 0/10 |  |
| 2. | Dostępność serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze |  | 0/5 |  |
| 3 | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy analizatorów na koszt oferenta |  | 0/10 |  |
| 4. | Możliwość kontaktu z serwisem w dni wolne od pracy i święta |  | 0/5 |  |
| 5. | Termin dostawy odczynników poniżej 5 dni od zamówienia |  | 0/5 |  |
| 6. | Dostawy odczynników na koszt firmy Oferenta |  | 0/5 |  |

Uwaga! parametry techniczne analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane, max ilość 40 pkt. obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SIWZ.

Dodatkowe wymagania :

- Zamawiający oczekuje  dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych, zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników badań hematologicznych.

- Odczynniki muszą zapewniać czułość i dokładność oznaczanych parametrów.

- Odczynniki spełniające wymogi producenta aparatu w zakresie eksploatacji i konserwacji aparatu oraz gwarantujące wymogi serwisu producenckiego

- Realizacja odczynników zapewniająca ciągłość dostaw oraz porównywalną dobrą jakość każdej partii dostarczanych  odczynników.

- Termin dostawy odczynników do 5 dni od daty wpłynięcia zamówienia

## Wszystkie zestawy mają posiadać instrukcję wykonania i przechowywania w języku polskim.

- Karty charakterystyki  zgodnie z wymaganiami prawnymi ( przy pierwszej dostawie odczynników )

- Certyfikaty ISO 9001/9002 dotyczące technologii produkcji odczynników

- Deklaracja zgodności CE

10. Bezpłatne zabezpieczenie laboratorium  / w czasie do 48 godzin/  w zastępczy aparat  na okres naprawy analizatora hematologicznego, w trakcie umowy
        przetargowej.

PAKIET 2   -   Dzierżawa analizatora HPLC do oznaczania HbA1c   oraz zakup odczynników  (  na 3 lata )

Wymagane parametry analizatora

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator do oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą HPLC | Tak |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy , nie starszy niż rok produkcji 2019rok | Tak |
| 3. | Aparat o małych gabarytach; ciężar nie przekraczający 35 – 40 kg, o wymiarach maksymalnych 35 cm szerokość, 50 cm wysokość, około 50 – 55cm głębokość .Wymagane małe wymiary aparatu wynikają z niewielkiego miejsca w laboratorium przewidzianego na jego instalację. | Tak |
| 4. | Analizator umożliwiający wykonanie oznaczeń hemoglobiny glikowanej w próbkach krwi pełnej lub hemolizowanej. | Tak |
| 5. | Minimalna wymagana objętość próbki badanej: krew pełna około 4 µl lub krew hemolizowana około350 µl | Tak |
| 6. | Możliwość wykonania oznaczeń hemoglobiny glikowanej w próbkach krwi o objętości do 500 µl | Tak |
| 7. | Możliwość wykonania oznaczeń z próbek krwi pobranych na różne antykoagulanty : EDTA, heparyna, NaF | Tak |
| 8. | Oznaczane parametry: tryb szybki HbA1c i HbF; tryb wariant HbS i HbC | Tak |
| 9. | Zakres pomiarowy : HbA1c 3 -20 %; HbF 0 -100 % | Tak |
| 10. | Wynik podawany w jednostkach % oraz mmol/ mol ( IFCC oraz NGSP) bez dodatkowych przeliczeń | Tak |
| 11. | Wydajność analizatora; nie mniejsza niż 100 sekund / oznaczenie w trybie rutynowym i 160 sekund /oznaczenie w trybie wariant | Tak |
| 12. | Żywotność ( przydatność do użycia) kolumny separującej do 4000 oznaczeń, potwierdzone certyfikatem producenta | Tak |
| 13. | Analizator wykonujący oznaczenia w oparciu o trzy eluenty i roztwór lizująco-płuczący | Tak |
| 14. | Odczynniki pojedyncze, a nie w zestawach | Tak |
| 15 | Możliwość monitorowania ilości odczynników pozostających na analizatorze | Tak |
| 16. | Roztwory eluentów przydatne do użycia nie krócej niż 6 miesięcy od chwili otwarcia odczynnika ( potwierdzone certyfikatem) | Tak |
| 17. | Pojemniki na eluenty w aluminiowych opakowaniach zabezpieczających przed wpływem światła i wahaniami temperatury | Tak |
| 18. | Analizator posiadający możliwość dostawiania próbek w trakcie wykonywanych oznaczeń | Tak |
| 19. | Aparat wyposażony we wbudowaną drukarkę termiczną | Tak |
| 20. | Aparat posiadający wbudowany czytnik kodów kreskowych | Tak |
| 21. | Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorem, a laboratoryjnym systemem informatycznym | Tak |
| 22. | Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu laboratoryjnego systemu informatycznego firmy ATD | Tak |
| 23. | Instrukcja aparatu w języku polskim | Tak |
| 24. | Bezpłatny serwis ( na koszt oferenta ) analizatora w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 25. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii lub możliwość zamiany aparatu na czas trwania dłuższej awarii | Tak |
| 26. | Określenie części zużywalnych niezbędnych do pracy /eksploatacji aparatu / oraz ich koszt w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 27. | Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 28. | Dostawy odczynników na koszt firmy oraz realizacja zamówień w czasie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia zamówienia | Tak |
| 29. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 28 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 30. | Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu / materiał zużywalny, kalibrator, materiał kontrolny / niezbędny do pracy analizatora , wykonania planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy | Tak. |
| 31 | Bezpłatne uruchomienie analizatora w miejscu wskazanym przez użytkownika | Tak |
| 32. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatorów na koszt oferenta | Tak |
| 33. | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości hemoglobiny glikowanej na 2 poziomach | Tak |
| 34 | Współczynnik zmienności dla metody oznaczania hemoglobiny glikowanej - dla CV% wg IFCC ( CV < 1% ) – dołączyć certyfikat | Tak |
| 35. | Grupa użytkowników analizatora w ogólnopolskiej kontroli – Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi - minimum 5 aparatów | Tak |
| 36. | Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer, monitor LCD, oprogramowanie, | Tak |

Planowana ilość badań hemoglobiny glikowanej  na 1 rok  - 1200 ;  a w ciągu 3 lat  - 3600

Ilość  odczynników , materiałów kontrolnych dla planowanej ilości badań

| Lp. | Odczynniki i materiały zużywalne | Ilość badań rocznie | Opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki niezbędne do wykonania badań | Planowana ilość badań na 1 rok - 1200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania badań |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiał kalibracyjny niezbędny do pracy aparatu |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał kontrolny w trzech zakresach ( norm, low, high ) przy założeniu, że kontrola będzie wykonywana 1 raz dziennie na dwu poziomach |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM w ciągu 1 roku |  |  |  |  |
| RAZEM w ciągu 3 lat |  |  |  |  |

Parametry oceniane oferowanego analizatora HPLC

| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Interaktywny system pomocy dla operatora w analizatorze |  | 0/10 |  |
| 2. | Dostępność serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze |  | 0/10 |  |
| 3. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - < 24 h |  | 0/10 |  |
| 4. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze 24 h – 48 h |  | 0/5 |  |
| 5. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - > 48 h |  | 0/0 |  |
| 6. | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy analizatora na koszt oferenta |  | 0/5 |  |

Uwaga! parametry techniczne analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane, max ilość 40 pkt. obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SIWZ.