# Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia  -     Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne w pakietach określają  ilości jakie zamawiający planuje zużyć w każdym roku obowiązywania umowy

A) dzierżawa   analizatora immunodiagnostycznego - analizator główny – fabrycznie nowy i zakup niezbędnych  odczynników 
                                                                               oraz  
B) dzierżawa   analizatora immunodiagnostycznego - back-up fabrycznie nowy  lub nie starszy niż rok produkcji 2016 r.

PAKIET   1. Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego oraz  zakup odczynników / przetarg  na 3 lata /

|  | Parametry graniczne | Wymogi graniczne tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy | Tak |
| 2. | Metoda badań chemiluminescencyjna | Tak |
| 3. | Wydajność minimalna /80 oznaczeń na godzinę/ | Tak |
| 4. | Szybkość uzyskania pierwszego wyniku nie dłużej niż 30 minut | Tak |
| 5. | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pierwotnych | Tak |
| 6. | Możliwość oznaczania próbek „citowych”, czas wykonania maksymalnie 10 minut | Tak |
| 7. | Możliwość wykonania z jednej próbki minimum 14 oznaczeń | Tak |
| 8. | Odczynniki gotowe do użycia | Tak |
| 9. | Możliwość wczytania automatycznie do analizatora pełnej krzywej kalibracyjnej | Tak |
| 10. | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy | Tak |
| 11. | System chłodzenia odczynników w aparacie | Tak |
| 12. | Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników/ w celu zapobiegania kontaminacji/ | Tak |
| 13. | Możliwość identyfikacji próbek badanych na podstawie kodu kreskowego | Tak |
| 14. | Zewnętrzny skaner kodów kreskowych, wewnętrzny skaner kodów kreskowych - barkodowa identyfikacja próbek, możliwość komunikacji z analizatorem na podstawie kodów | Tak |
| 15. | Zestaw komputerowy do obsługi analizatora wyposażony w drukarkę laserową | Tak |
| 16. | Możliwość archiwizacji danych pacjenta, ustawień systemowych oraz aplikacji programowych na zewnętrznym nośniku /CD-RUM, DVD-ROM/ | Tak |
| 17. | Możliwość wykonania wydruków zbiorczych | Tak |
| 18. | Możliwość prowadzenia statystyki dziennej oraz statystyki wg zleceniodawców np.: oddziałów, lekarzy zlecających | Tak |
| 19. | Odczynnik beta-HCG do monitorowania ciąży oraz monitorowania nowotworów i chorób trofoblastycznych | Tak |
| 20. | Możliwość identyfikacji pacjenta z wykorzystaniem nr PESEL lub innego np.: numeru księgi głównej | Tak |
| 21. | Możliwość manualnego wpisania wyników bez ograniczeń ilościowych i jakościowych / wartości liczbowe i opisowe/ | Tak |
| 22. | Możliwość tworzenia słowników /modyfikacja słowników, dodawanie, kasowanie, edycja/ | Tak |
| 23. | System kontroli jakości – dzienne i zbiorcze raporty kontrolne | Tak |
| 24. | Możliwość dokonywania walidacji wyników w oparciu o wyniki kontroli jakości, wartości referencyjne oraz funkcje delta check | Tak |
| 25. | Możliwość opatrzenia każdego wyniku, wartością referencyjną oznaczonego parametru, odpowiednio dla płci, wieku, cyklu płciowego | Tak |
| 26. | Możliwość podtrzymywania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania minimum przez 20 minut /UPS/ | Tak |
| 27. | Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu informatycznego (LIS) firmy ATD | Tak |
| 28. | Możliwość prowadzenia eksportu wszystkich danych / dane dotyczące pacjenta, czas rejestracji i uzyskania wyniku badań, zleceniodawcy/ w formacie XML lub ASCI | Tak |
| 29. | Instrukcja analizatora oraz systemu informatycznego w języku polskim | Tak |
| 30. | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania dzierżawy analizatora | Tak |
| 31. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia | Tak |
| 32. | Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora | Tak |
| 33. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 34. | Dostawy odczynników na koszt firmy oraz minimalny czas dostawy odczynników 7 dni | Tak |
| 35. | Opakowania odczynników: TSH minimum 200 oznaczeń. Załączone specyficzne normy dla hormonów tarczycy TSH, FT4, FT3, anty-TPO dla dorosłych oraz dzieci i kobiet ciężarnych . | Tak |
| 36. | Pozostałe zestawy odczynników na 100 oznaczeń . | Tak |
| 37. | Odczynnik do oznaczania troponiny wysokoczułej / z możliwością uzyskania wyniku badania w możliwie krótkim czasie max 10 minut / | Tak |
| 38. | Wieloparametrowy materiał kontrolny | Tak |
| 39. | Ciągłość dostaw materiału kontrolnego jednej serii przez 12 miesięcy | Tak |
| 40. | Minimalna ważność zestawów odczynnikowych 6 miesięcy | Tak |
| 41. | Minimalna ważność zestawów kalibratorów 6 miesięcy | Tak |
| 42. | Możliwość zapewnienia udziału w kontroli zewnątrz laboratoryjnej/ bezpłatnie/ dla parametrów oznaczanych na analizatorze | Tak |
| 43. | Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu/ materiał zużywalny, kalibrator, materiał kontrolny/ niezbędnego do pracy analizatora, wykonania planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy | Tak |
| 44. | Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu komputerowego – LIS firmy ATD | Tak |
|  | Dodatkowe wymagania |  |
| 45. | Zamawiający wymaga, a wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć komputer z drukarką laserową oraz przyłącze do oferowanego analizatora immunochemicznego | Tak |
| 46. | Wykonawca zapewnieni (bezpłatnie) możliwość udziału w kontroli zewnątrz laboratoryjnej / RIQAS lub LABQUALITY / dla parametrów oznaczanych na analizatorze w trakcie trwania umowy przetargowej | Tak |
| 47. | Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył wirówkę laboratoryjną umożliwiającą przygotowanie materiału do badań immunochemicznych (odwirowanie materiału laboratoryjnego - krew pełna pobrana na skrzep oraz krew pełna pobrana na antykoagulant) | Tak |
| 48. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora wymagana wymiana analizatora na inny egzemplarz analizatora | Tak |
| 49. | Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył aparat zastępczy (back-up) na czas trwania umowy przetargowej | Tak |

Formularz cenowy – zakup odczynników

PLANOWANA ILOŚĆ  BADAŃ  IMMUNOCHEMICZNYCH  NA 12 MIESIĘCY

| Lp. | Parametr | Ilość badań | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | TSH – 3 generacja | 9 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | FT 4 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FT 3 | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Anty- TPO | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PSA | 3 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Free PSA | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | AFP | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | CEA | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | CA 15-3 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | CA- 19-9 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | CA-125 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | LH | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | FSH | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Estradiol | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Prolaktyna | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Testosteron | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Progesteron | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | DHEA -S | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Beta-HCG | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Witamina B12 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Anty -TG | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ferrytyna | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | IgE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Parathormon 1-84 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Digoksyna | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Troponina T hs (wysokoczuła) | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Pro- BNP | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Kortyzol | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Witamina D3 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | HE4 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Prokalcytonina | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Anty-SARS-CoV2 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Anty-HBs | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM w okresie 12 miesięcy |  |  |  |
| RAZEM w okresie 3 lat |  |  |  |

# Formularz cenowy – dzierżawa analizatorów

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto dzierżawy za 1 m-c | Wartość netto | VAT 23 % | Wartość brutto | TYP/MODEL/ROK PRODUKCJI/ WARTOŚĆ KSIĘGOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM w okresie 12 miesięcy |  |  |  |  |
| RAZEM w okresie 3 lat |  |  |  |  |

# Parametry oceniane oferowanego analizatora immunochemicznego

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydzielone pozycje na próbki CITO lub stały dostęp do pozycji CITO | 0/5 |  |
| 2. | Możliwość zmierzenia poziomu odczynnika | 0/5 |  |
| 3. | Interaktywny system pomocy dla operatora | 0/5 |  |
| 4. | Automatyczne alarmowanie w przypadku uzyskania wyników wskazujących na zagrożenie życia | 0/5 |  |
| 5. | Możliwość automatycznego wstępnego rozcieńczania próbki dla niektórych oznaczeń (np. βHCG ) | 0/5 |  |
| 6. | Dostawy odczynników na koszt firmy | 0/5 |  |

# Parametry oceniane warunków serwisowania dla oferowanego analizatora immunochemicznego

| Lp. | WARUNKI SERWISOWE | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax) | 0/5 |  |
| 2. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - < 24 h | 0/10 |  |
| 3. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze 24 h – 48 h | 0/5 |  |
| 4. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - > 48 h | 0/0 |  |
| 5. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy – do 3 | 0/10 |  |
| 6. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy: 3 do 5 | 0/5 |  |
| 7. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy > 5 | 0/0 |  |
| 8. | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy aparatu na koszt oferenta | 0 / 5 |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji