Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Pakiet 1 – APARAT EKG – 2 SZT.

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat EKG – 2 SZTUKI |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Model/ typ aparatu | PODAĆ |  |
| 2 | Nazwa producenta/ kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 3 | Rok produkcji oferowanego aparatu, min. 2019 rok | PODAĆ |  |
| 4 | Aparat nowy, nie podemonstracyjny, nie powystawowy | TAK |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 5 | Klawiatura alfanumeryczna funkcyjna i przyciski na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 6 | Ciągły pomiar HR | TAK |  |
| 7 | Wyświetlacz HD minimum 10” pojemnościowy panel dotykowy | TAK |  |
| 8 | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 9 | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. | TAK |  |
| 10 | Typ papieru: rolka, składka i A4 drukarka laserowa - za pomocą WiFi/LAN | TAK |  |
| 11 | Szerokość papieru min. 210 mm | TAK |  |
| 12 | Pamięć min. 100 000 badań | TAK |  |
| 13 | Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5;10;25;50;100 | TAK |  |
| 14 | Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20; | TAK |  |
| 15 | Filtr sieciowy (Hz) 50-60 | TAK |  |
| 16 | Filtr mięśniowy (Hz) 20; 25; 30; 35; 40 | TAK |  |
| 17 | Filtr izolinii(Hz) 0,05 – 1,5 Hz | TAK |  |
| 18 | Interfejs komunikacyjny: wbudowane min. 3 porty USB | TAK |  |
| 19 | Długość zapisu EKG min. od 6 s do 40 minut | TAK |  |
| 20 | Profil automatyczny | TAK |  |
| 21 | Profil manualny | TAK |  |
| 22 | Poziomy częstotliwości próbkowania: 500/1000/2 000/4 000/8 000/16 000 Hz | TAK |  |
| 23 | Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej | TAK |  |
| 24 | Drukowane odprowadzenia min. 1x12, 2x6+1, 4x3+1 | TAK |  |
| 25 | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit | TAK |  |
| 26 | Export/Import min. HL7, Cloud, PDF | TAK |  |
| 27 | Interfejs WI-FI/LAN, Bluetooth, HDMI FULL HD, USBx3, karta SD | TAK |  |
| 28 | Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego | TAK |  |
| 29 | Szyfrowanie komunikacji oraz danych przechowywanych na aparacie | TAK |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 30 | 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6 szt), 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., 1 kpl kabli, papier2 rolki, Żel EKG min. 500g, WÓZEK DEDYKOWANY POD APRAT? | TAK |  |
| 31 | INNE |  |  |
| 32 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |
| 33 | Przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 34 | Oferent musi zapewnić serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 35 | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 37 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK podać |  |
| 38 | Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany urządzenia na nowe (wymagane max 3 naprawy) | podać |  |
| 39 | Czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji | podać |  |
| 40 | Możliwości naprawy sprzętu w siedzibie zamawiającego | podać |  |
| 41 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych
    materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych.

....................................................

Data					 		           Podpis Wykonawcy

…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Pakiet 2 – HOLTER ciśnieniowy – 4 sztuki z jednostką komputerową

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| HOLTER ciśnieniowy – 4 sztuki z jednostką komputerową |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Model/ typ urządzenia | PODAĆ |  |
| 2 | Nazwa producenta/ kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 3 | Rok produkcji oferowanego aparatu, min. 2019 rok | PODAĆ |  |
| 4 | Urządzenia nowe, nie podemonstracyjne, nie powystawowe | TAK |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 5 | Przeznaczeniem aparatu jest całodobowe ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi. Wartości są analizowane przez dołączone oprogramowanie HMS-CS. | TAK |  |
| 6 | Pomiar – metoda oscylometryczna, 24-godzinne monitorowanie ciśnienia krwi | TAK |  |
| 7 | Spełnia wymagania ESH, BHS | TAK |  |
| 8 | Komunikacja – Bluetooth, USB | TAK |  |
| 9 | Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth o zasięgu do 100 m, identyfikacja po numerze seryjnym | TAK |  |
| 10 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK |  |
| 11 | Obszary pomiaru: SYS – 60-290 mmHg DIA – 30-195 mmHg Pulse – 30-240 bpm | TAK |  |
| 12 | Zakres pomiaru – 0-300 mmHg | TAK |  |
| 13 | Dokładność pomiaru ± 3 mmHg | TAK |  |
| 14 | Odstępy pomiarów – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 pomiarów na godzinę | TAK |  |
| 15 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabelarycznej oraz wykresów graficznych | TAK |  |
| 16 | Możliwość porównania dwóch pomiarów ciśnienia | TAK |  |
| 17 | Możliwość dodawania komentarzy przy pomiarach | TAK |  |
| 18 | Protokół monitorowania – 4 interwały dzienne i nocne, możliwość ustawienia godzin dzień/noc | TAK |  |
| 19 | Automatyczne powtórzenie pomiaru przy wykryciu błędnego pomiaru po 3 minutach | TAK |  |
| 20 | Zasilanie – 2 baterie NiMh 1,2V oraz min. 1700 mAh (HR6) lub 2 baterie AA alkaliczne 1,5V (LR6) | TAK |  |
| 21 | Wyświetlanie i obsługa – wyświetlacz LCD, alarmy dźwiękowe | TAK |  |
| 22 | Obsługa za pomocą 4 przycisków: Przycisk ON/OFF Przycisk zaznaczenia dnia i nocy Przycisk zdarzenia Przycisk rozpoczęcia pomiaru oraz rozpoczęcia pomiaru ręcznego | TAK |  |
| 23 | Pamięć na 300 pomiarów | TAK |  |
| 24 | Pojemność baterii - >300 pomiarów | TAK |  |
| 25 | Waga z bateriami nie większa niż 260 g | TAK |  |
| 26 | Wymiary – 128x75x30 mm | TAK |  |
| 27 | Dostępne rozmiary mankietów : XS – 14-20 cm S – 20-24 cm M – 24-32 cm L – 32-38 cm XL – 38-55 cm | TAK |  |
| 28 | Klasa szczelności – IP42 | TAK |  |
| 29 | W zestawie oprogramowanie do analizy | TAK |  |
| 30 | Temperatura pracy: +10°C do +40°C | TAK |  |
| 31 | Wilgotność pracy: 15% do 90% | TAK |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 32 | Komputer stacjonarny do obsługi systemu monitorowania ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
| 33 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |
| 34 | Przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 35 | Oferent musi zapewnić serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 36 | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 37 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 38 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK podać |  |
| 39 | Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany urządzenia na nowe (wymagane max 3 naprawy) | podać |  |
| 40 | Czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji | podać |  |
| 41 | Możliwości naprawy sprzętu w siedzibie zamawiającego | podać |  |
| 42 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych
    materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych.

....................................................

Data					 		           Podpis Wykonawcy

…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Pakiet 3 – WÓZEK LEŻĄCY – 1 SZT.

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WÓZEK LEŻĄCY – 1 SZT. |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Model/ typ aparatu | PODAĆ |  |
| 2 | Nazwa producenta/ kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 3 | Rok produkcji oferowanego aparatu, min. 2019 rok | PODAĆ |  |
| 4 | Aparat nowy, nie podemonstracyjny, nie powystawowy | tak |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wózek do transportu chorych z leżem dwusegmentowym, hydrauliczna regulacja wysokości, regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz oparcia pleców sprężynami gazowymi, poręcze boczne ze stali nierdzewnej, wieszak kroplówki i materac, centralna blokada kół, krążki odbojowe | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |
|  | Przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Oferent musi zapewnić serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK podać |  |
|  | Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany urządzenia na nowe (wymagane max 3 naprawy) | podać |  |
|  | Czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji | podać |  |
|  | Możliwości naprawy sprzętu w siedzibie zamawiającego | podać |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych
    materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych.

....................................................

Data	                                                                                          Podpis Wykonawcy				 		           Podpis Wykonawcy