Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

Przedmiot  zamówienia: Myjka Ultradźwiękowa

| NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ | 2020 |
| LICZBA SZTUK | 1 |

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry |  |  |
| 1. | Myjnia ultradźwiękowa przeznaczona do mycia narzędzi chirurgicznych oraz innego wyposażenia szpitalnego. | TAK |  |
| 2. | Myjnia, dwukomorowa: jedna komora do mycia ultradźwiękowego, druga do spłukiwania, odmaczania itp. | TAK |  |
| 3. | Wolnostojąca jako samodzielne stanowisko do mycia ze stałym podłączeniem do instalacji wod-kan oraz elektrycznej. | TAK |  |
| 4. | Komory myjni oraz obudowa wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5. | Wymiary komór (jedna komora do mycia ultradźwiękowego druga do spłukiwania, odmaczania. Komora myjni ultradźwiękowej wyposażona w pokrywę): długość: 600 mm (+/- 5%) szerokość: 400 mm (+/- 5%) głębokość: 250 mm (+/- 5%) Pojemność komór: 2 x ok. 50 l. | TAK |  |
| 6. | Wymiary zewnętrzne: Szer.: 1400 mm (+/- 5%) Wys.: 850 mm (+/- 5%) Głęb.: 600 mm (+/- 5%) | TAK |  |
| 7. | Myjnia wyposażona w sterownik umożliwiający zaprogramowanie temperatury i czasu mycia oraz wybór trybu pracy ultradźwięków (impulsowy lub ciągły) | TAK |  |
| 8. | Zamontowany wyświetlacz wskazujący aktualną temperaturę oraz czas do zakończenia procesu | TAK |  |
| 9. | Częstotliwość pracy generatora 40kHz | TAK |  |
| 10. | Zakres temperatury minimum: 20 - 80 oC | TAK |  |
| 11. | Zakres regulacji czasu pracy minimum: 1 – 30 min | TAK |  |
| 12. | Moc ultradźwięków minimum: 1000 W | TAK |  |
| 13. | Moc grzewcza minimum: 1600 W , masa 85 kg | TAK |  |
| 14. | Bateria z wyciąganą wylewką natryskową, | TAK |  |
| 15. | Pistolet natryskowy typ "selecta" z zestawem 8 końcówek | TAK |  |
| 16. | Pokrywa komory myjni – zbiornik namaczania bez pokrywy | TAK |  |
| 17. | Zawór spustowy nie wymagający zanurzania rąk |  |  |
|  | INNE |  |  |
| 18. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | Tak |  |
| 19. | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym ( do 24 h – 5 pkt, 48 godz. 0 pkt) (wymagane max 48 godzin) | podać |  |
| 20. | Aparat zastępczy w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk. | Tak |  |
| 21. | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie) | Tak |  |
| 22. | Dostarczenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 23. | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
| 25. | Bezpłatne przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
| 26. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK podać |  |
| 27. | Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany uszkodzone elementy na nowe: 2 naprawy – 5 pkt., 3 naprawy – 0 pkt. (wymagane max 3 naprawy) | podać |  |
| 28. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

-   Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i 
     zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza
     materiałami eksploatacyjnymi).

....................................................

Data					 		                         Podpis Wykonawcy