Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

RĘKAWICE MEDYCZNE DIAGNOSTYCZNE zapotrzebowanie na 5 m-cy

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne niejałowe z miękkiego elastycznego nitrylu, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII Typ B Z możliwością stosowania do żywności, bezpudrowe (1 op. 150 szt.*) rozmiar: S,M,L Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 240 mm, rozciąganie przed procesem starzenia min 520%, po przyspieszonym starzeniu min.460%., siła zrywania min. 7N przed i po starzeniu - potwierdzone raportem testowym grubość pojedynczej ścianki palce- min. 0,08mm max.0,10mm dłoń- min 0,05mm max.0,07mm Rękawice Hypoalegiczne- badanie na PSI - pierwotne podrażnienie skóry dołączyć do oferty Pozbawione Tiuramów- potwierdzone badaniem HPLC Rękawice wszechstronnie przebadane wg EN PN 374-3 lub EN 16523-1:2016 na co najmniej 8 substancji chemicznych (bez cytostatyków) w tym: - min.2 kwasy - poziom odporności min.100 min. -min. 2 alkohole – stężenie 70 % poziom odporności min.25 min. Posiadające badania na min. 12 cytostatyków w tym Etoposide, Fluorouracil, Metotrexat, Mitomycin C Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii lub serii, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy |  | 7.000 op. |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka, nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300 mm, grubość minimum na palcu 0,14 mm, na dłoni minimum 0,09 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), mankiet rolowany, w rozmiarach S, M, L, XL, posiadające AQL 1.0, rękawice zgodne z EN 455 (1-4), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Posiadające Certyfikat Badania typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Opakowanie po 100 sztuk. |  | 125 op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

UWAGA:

* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w opakowania wyłącznie mniejszych – należy wówczas przeliczyć ilość opakowań

1) Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje

3) Wymagane dokumenty do pozycji  nr 1:

- Deklaracja Zgodności CE oraz certyfikat potwierdzający kategorię ŚOI

4)  Wymagane dokumenty do pozycji  nr 2:

1.  Karta danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego