Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół ze zlewem dwukomorowym. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stół wyposażony w jeden blat. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione. Jedna komora o wymiarach (dł. x szer. x wys.) w mm: 400x400x250 (wymiary wewnętrzne), druga większa. Stół z frontu wyposażony w maskownicę o wysokości 250 mm. Stół bez zabudowy. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Stół bez baterii i bez otworu pod baterię sztorcową. W wyposażeniu dwa syfony wykonane z tworzywa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Dodatkowo jedna komora zamykana (przykryta). Wymiary: 1400x600x850. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Stół roboczy z szafką i szafką otwartą. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stół wyposażony w jeden blat. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół zabudowane z lewej strony szafką jednoskrzydłową o długości 400 mm, wewnątrz szafki jedna półka z możliwością regulacji jej mocowania, z prawej strony zabudowane szafką otwartą o długości 400 mm z dwoma półkami. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 1400x600x850. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Wózek medyczny (stanowisko komputerowe). Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wózek zabudowany podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Wewnątrz jedna półka, czyli dwie przestrzenie, półka regulowana. Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. Fronty wózka wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Blat z wszystkich stron prosty. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 720x715x985. Wymiary blatu: 650x600 mm. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Stolik zabiegowo-opatrunkowy, ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z jednym blatem prostym i dwoma półkami montowanymi na stałe. Stolik wyposażony w uchwyty znajdujące się przy krótszych bokach. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Wymiary: 800x600x880. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Szafka medyczna otwarta, wisząca. Szafka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafka otwarta bez drzwiczek. Wewnątrz dwie półki, czyli trzy przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 900x400x600. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Półka pełna. Półka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, zakończona galeryjką. Półka wykonana z blachy 1,5 mm. Wymiary: 300x260x145. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Stolik zabiegowo-opatrunkowy, ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z jednym blatem prostym i dwoma półkami montowanymi na stałe. Stolik wyposażony w uchwyty znajdujące się przy krótszych bokach. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Wymiary: 1200x800x880. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Stół roboczy z półką. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół z półką dolną umieszczoną 140 mm od podłoża. Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 2814x540x850. | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |