Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

Przedmiot  zamówienia: Funduskamera okulistyczna

| NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ |  |
| LICZBA SZTUK | 1 |

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 lub 2020. | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonywania zdjęć przedniego odcinka oka oraz siatkówki oka. | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonywania fotografii barwnej, angiografii fluoresceinowej (FA). | TAK |  |
| 4. | Funkcja non mydriatic – możliwość wykonywania zdjęć kolorowych dna oka przy wielkości źrenicy od 3,3 mm. | TAK |  |
| 5. | Aparat zastosowany do rejestracji zdjęć o rozdzielczości matrycy min 20 MPikseli. | TAK |  |
| 6. | Pole widzenia: 45 stopni. | TAK |  |
| 7. | Sterowanie głowicą pomiarową funduskamery poprzez dżojstik. | TAK |  |
| 8. | Funkcja: Auto fokus, i Auto Shoot | TAK |  |
| 9. | Minimalny zakres kompensacji wady sferycznej refrakcji pacjenta od -32D do +38D. | TAK |  |
| 10. | Fiksator zewnętrzny oraz wewnętrzny. Wewnętrzny z możliwością zmiany położenia: plamka oraz min. osiem położeń peryferyjnych. | TAK |  |
| 11. | Wbudowane filtry: elektronicznie załączany filtr pobudzający i odcinający do Angiografii Fluoresceinowej (FA). | TAK |  |
| 12. | Podgląd oka w świetle widzialnym lub w podczerwieni z regulacją natężenia oświetlenia. | TAK |  |
| 13. | Monitor do podglądu (umieszczony w korpusie funduskamery) o przekątnej min. 150mm. | TAK |  |
| 14. | Zakres regulacji wysokości podbródka: 67 mm | TAK |  |
| 15. | Oprogramowanie producenta funduskamery z funkcjami: baza danych, wykonywanie, obróbka oraz archiwizacja zdjęć. System umożliwiający podczas wykonywania badań obsługę procedur tylko za pomocą funduskamery. | TAK |  |
| 16. | Funkcja umożliwiająca automatyczne składanie fotografii wykonanych w różnych miejscach siatkówki, czyli tzw. „mozaiki” w celu poszerzenia pola rejestrowanej siatkówki. | TAK |  |
| 17. | Funkcja umożliwiając dokonywanie pomiarów na fotografiach dna oka. | TAK |  |
| 18. | Zestaw komputerowy PC z monitorem, lub alternatywnie komputer All-in-One. Komputer wyposażony w procesor: minimum Intel i7. Powierzchnia dyskowa: min 2 TB. Pamięć RAM: min 8 GB. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
| 19. | W komplecie drukarka kolorowa, laserowa | TAK |  |
| 20. | Możliwość archiwizacji na płytach DVD. | TAK |  |
| 21. | Stolik z elektrycznie podnoszonym blatem umożliwiający zamontowanie funduskamery, komputera oraz monitora. | TAK |  |
| 22. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |
| 23. | Usunięcie awarii w ramach naprawy gwarancyjnej nastąpi w ciągu 3 dni od daty poinformowania serwisu e-mailem o awarii pod adres: ………………………………………………….. | podać |  |
| 25. | Aparat zastępczy w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk. | Tak |  |
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie) | Tak |  |
| 27. | Dostarczenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 28. | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
| 29. | Bezpłatne przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
| 30. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK podać |  |
| 31. | Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany uszkodzone elementy na nowe: wymagane max 3 naprawy | podać |  |
| 32. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

-   Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i 
     zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza
     materiałami eksploatacyjnymi).

....................................................

Data					 		                         Podpis Wykonawcy