| Przedmiot zamówienia: System do wczesnej rehabilitacji pacjentów neurologicznych |
| --- |
| NAZWA OFERENTA |  |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ | 2021 |
| LICZBA SZTUK | 1 zestaw |

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Opis parametrów |  |  |
|  | Moduł do treningu kończyny górnej |  |  |
|  | Zestaw 3 stanowisk do ćwiczeń kończyny górnej i dolnej. | TAK, podać |  |
|  | Rodzaje treningu: trening pasywny – delikatny i ostrożny trening pasywny pozwalający na wykonanie mobilizacji mięśni i stawów. Pozwalający również na ograniczenie spastyki lub jej bezpieczną eliminację; trening aktywny – w zależności od celu treningu istnieje możliwość dostosowania poziomu oporu do własnych potrzeb i możliwości; trening delikatny – silnik wspierający ruch podczas treningu mobilizując w ten sposób najsłabsze grupy mięśniowe; trening symetryczny – program treningowy pozwalający na ocenę symetrii pracy obu kończyn podczas treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, możliwość skorygowania deficytu. | TAK, podać |  |
|  | 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym pokrytym folią przeciwodbiciową. | TAK, podać |  |
|  | Analiza 10 ostatnich treningów | TAK, podać |  |
|  | Statystyki z treningu do analizy długoterminowej. | NIE – 0 pkt. TAK – 5pkt. |  |
|  | Gotowe protokoły treningowe. | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczne zapięcia stóp z pasami rzepowymi. | TAK, podać |  |
|  | Regulowane pedały w zakresie promienia ruchu. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości. | TAK, podać |  |
| 10. | Stabilne, ergonomiczne uchwyty. | TAK, podać |  |
| 11. | Automatyczna kontrola spastyczności. | TAK, podać |  |
| 12. | Wbudowane programy do walki ze spastycznością. | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |  |
| 13. | Automatyczna zmiana kierunku ruchu. | TAK, podać |  |
| 14. | Licznik pracy urządzenia. | TAK, podać |  |
| 15. | Gumowane kółka transportowe. | TAK, podać |  |
| 16. | Możliwość treningu na wózku. | TAK, podać |  |
| 17. | Parametry widoczne na wyświetlaczu: dystans, symetria, spalone kalorie, poziom zaangażowania mięśni. | TAK, podać |  |
| 18. | Minimalna odległość między stabilizatorami stóp: 12 cm | TAK, podać |  |
| 19. | Maksymalna odległość między stabilizatorami stóp: 25 cm | TAK, podać |  |
| 20. | Max wymiary urządzenia: 120x70x70 cm | TAK, podać |  |
| 21. | Zakres regulacji: tryb bierny 1 – 60 rpm / tryb czynny 1 - 90 rpm | TAK, podać |  |
| 22. | Uchwyt na butelkę. | TAK, podać |  |
| 23. | Stabilizatory podudzi. | TAK, podać |  |
|  | Moduł do treningu balansu i poznawczego |  |  |
| 24. | Interaktywne ćwiczenie można wykonywać zarówno z użyciem kamery internetowej 2D jak i kamery 3D. | TAK, podać |  |
| 25. | Zawiera następujące grupy ćwiczeń: oddechowe i mimiczne, na kończyny górne i tułów, procesy poznawcze, manualne, terapia lustrzana. | TAK, podać |  |
| 26. | Zawiera automatyczną kalibrację – moduł ustawiania użytkowników we właściwym miejscu przed ćwiczeniem, automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkowników oraz do osób ćwiczących w pozycji stojącej i siedzącej, korekcję postawy. | TAK, podać |  |
| 27. | Zawiera możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i siedzącej. | TAK, podać |  |
| 28. | W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba ćwicząca widzi na monitorze swoje rzeczywiste odbicie lustrzane. | TAK, podać |  |
| 29. | Zawiera możliwość zapisywania dowolnej liczby użytkowników i prezentacji rezultatów z ich sesji ćwiczeniowych na wykresach. | TAK, podać |  |
| 30. | Zawiera możliwość tworzenia i zapisywania dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego użytkownika osobno. Zaplanowana sesja ma zdefiniowane ćwiczenia, parametry – poziom trudności, czas ćwiczenia, wymagany zakres ruchów (możliwość ustawiania różnych zakresów ruchu dla lewej i prawej strony). | TAK, podać |  |
| 31. | Zawiera możliwość dostosowania parametrów ćwiczeń do możliwości użytkownika. | TAK, podać |  |
| 32. | Zawiera wbudowane w program instrukcje multimedialne oraz tekstowe do wszystkich ćwiczeń. | TAK, podać |  |
| 33. | Zawiera wbudowane w program filmy instruktażowe z osobą wyjaśniającą przebieg każdego ćwiczenia. | TAK, podać |  |
| 34. | Licencja na oprogramowanie jest bezterminowa. | TAK, podać |  |
| 35. | Zawiera komputer o minimalnych parametrach: procesor min. Intel i3, pamięć RAM min. 4GB, Windows 10, min. 1xUSB 3.0, karta graficzna min.1 GB | TAK, podać |  |
| 35. | Zawiera monitor dla pacjenta, FullHD | <40 cali – 0 pkt >=40cali – 5 pkt. |  |
| 36. | Stojak zajmujący nie więcej niż 1m² | TAK, podać |  |
| 37. | Moduł ćwiczeń na kontrolę równowagi oraz ramienia odciążającego kończyny górne. | TAK, podać |  |
| 38. | Zawiera dedykowany zestaw ćwiczeń kontroli równowagi. | TAK, podać |  |
| 39. | Zawiera dedykowany zestaw ćwiczeń łączący kontrolę równowagi z pracą kończyn górnych. | TAK, podać |  |
| 40. | Zawiera możliwość wizualizacji COP (środek nacisku stóp na podłodze) | TAK, podać |  |
| 41. | Zawiera możliwość wyboru poziomu trudności, czasu ćwiczenia oraz wyboru kierunku wymaganych wychyleń. | TAK, podać |  |
| 42. | Zawiera możliwość monitoringu dwóch parametrów: COP (środek nacisku stóp na podłodze) oraz pola elipsy obrazującego zakres wychwiań podczas stania swobodnego. Parametry są widoczne w raportach dla każdego pacjenta. | TAK, podać |  |
| 43. | Zawiera składaną barierkę asekuracyjną, asekurującą użytkownika. | Asekuracja z 3 stron – 0 pkt. Asekuracja z 4 stron – 5 pkt. |  |
|  | Moduł EMG |  |  |
| 44. | Aparat do elektrostymulacji, EMG i feedbacku ciśnieniowego. | TAK, podać |  |
| 45. | 2 kanały EMG feedback | TAK, podać |  |
| 46. | Niezależne określanie osiągniętego pułapu (automatycznie lub ręcznie): możliwość określenia wartości pułapu osiągniętego przez pacjenta na kanale A jak również na kanale B | TAK, podać |  |
| 47. | Funkcja Skan służąca do określenia i zapisu max., min. oraz wartości średniej z dokonanego pomiaru. | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |  |
| 48. | Sygnał dźwiękowy (regulowany) po osiągnięciu wartości docelowej. | TAK, podać |  |
| 49. | Tryb funkcji stymulacji i relaksacji. | TAK, podać |  |
| 50. | 1 kanał feedbacku ciśnieniowego w mmHg. | TAK, podać |  |
| 51. | 2 niezależne kanały elektroterapii do rehabilitacji, wzmacniania mięśni, zwalczania bólu, 4 – polowej interferencji z wektorem rotacji, 2 – i 4 – polowej interferencji, jonoforezy, diagnostyki | TAK, podać |  |
| 52. | 85 wskazań, 23 cele (programy sekwencyjne i konwencjonalne), 6 programów diagnostycznych, 51 programów rehabilitacyjnych dna miednicy i 15 programów dla rehabilitacji mięśni. | TAK, podać |  |
| 53. | Możliwość utworzenia i zapisania 20 programów własnych. | TAK, podać |  |
| 54. | W zestawie komputer z oprogramowaniem o minimalnych parametrach: procesor min. Intel i3, pamięć RAM min. 4 GB, Windows 10, min. 1xUSB 3.0, karta graficzna min. 1 GB | TAK, podać |  |
| 55. | Zasilanie: 10-240 VAC, 50/60 Hz | TAK, podać |  |
| 56. | Wyposażenie: Przewód zasilający, Przewód potencjału, 2 mm, Złącze testowe, F/F, 2 mm, Kabel do elektrody EMG, 2 mm, ekranowany, Elektroda samoprzylepna, śr. 3 cm, szt. 50, Elektroda samoprzylepna, 5x5 cm, szt. 50, Skala VAS, Kabel USB, Oprogramowanie CD – Rom, Zestaw zdjęć aplikacji elektrod. |  |  |
|  | INNE |  |  |
| 57. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | Tak |  |
| 58. | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym (wymagane max 48 godzin) – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | podać |  |
| 59. | Urządzenie zastępcze w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk. | Tak |  |
| 60. | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie) | Tak |  |
| 61. | Dostarczenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 62. | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od momentu złożenia oferty | Tak |  |
| 63. | Bezpłatne przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
| 64. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK podać |  |
| 65. | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy. Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany urządzenia na nowe: (wymagane max 3 naprawy) | podać |  |
| 66. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu

i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza

materiałami eksploatacyjnymi).