Przedmiot  zamówienia: Aparat USG

| NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ |  |
| LICZBA SZTUK |  |

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

| Lp. | Nazwa parametru wymaganego/ granicznego | Wartość wymagana/ graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I Parametry ogólne |
| 1. | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich oraz wadze maksymalnie 86 kg | TAK |  |
| II Konstrukcja i konfiguracja |
| 2. | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 700 000 | TAK |  |
| 3. | Monitor kolorowy LCD, przekątna ekranu min. 21” o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 4. | Monitor umieszczony na sztywnym ramieniu z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| 5. | 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o 1 aktywne gniazdo do przyłączenia głowicy dopplerowskiej tzw. ,,ślepej” | TAK |  |
| 7. | Panel dotykowy o przekątnej min. 12” wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet | TAK |  |
| 8. | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu USG np. podczas procedur interwencyjnych | TAK |  |
| 9. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund | TAK |  |
| 10. | Dynamika aparatu min. 320 dB | TAK |  |
| 11. | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
| 12. | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG i Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
| 13. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 2-12 MHz określony głowicami współpracującymi z Aparatem | TAK |  |
| 14. | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół min. 20 cm, obrót w lewo/prawo min. 180° | TAK |  |
| 15. | Możliwość rozbudowy o funkcję powiększenia obrazu diagnostycznego na min. 80% objętości monitora | TAK |  |
| III Obrazowanie i prezentacja obrazu |
| 16. | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 2 cm do 30 cm | TAK |  |
| 17. | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów oraz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min. 4 | TAK |  |
| 18. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 19. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |
| 20. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 obrazów na sekundę | TAK |  |
| 21. | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| 22. | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
| 23. | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicy sektorowej kardiologicznej z prędkością min. 19m/s | TAK |  |
| 24. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm – 20,0 mm | TAK |  |
| 25. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazków w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |
| 26. | Specjalistyczne oprogramowanie do badań jamy brzusznej, tarczycy, naczyń, urologicznych | TAK |  |
| IV Funkcje użytkowe |
| 27. | Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i na obrazach zamrożonych | TAK |  |
| 28. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
| 29. | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
| 30. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  |
| 31. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
| 32. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | TAK |  |
| 33. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |
| 34. | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  |
| 35. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK |  |
| V Głowice ultradźwiękowe |
| 36. | Głowica liniowa do badań naczyniowych | TAK |  |
| 37. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. Od 4,0 do 13,0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |
| 38. | Liczba elementów akustycznych głowic min. 256 | TAK |  |
| 39. | Szerokość pola widzenia głowicy max. 38 mm | TAK |  |
| 40. | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 41. | Głowica liniowa do badań naczyniowych | TAK |  |
| 42. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. Od 5,0 do 12,0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |
| 43. | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 500 | TAK |  |
| 44. | Szerokość pola widzenia głowicy min. 50 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym | TAK |  |
| 45. | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej o płynnej regulacji kąta prowadzenia igły | TAK |  |
| 46. | Głowica convex do badań naczyniowych | TAK |  |
| 47. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min od 1,0 do 6,0 (± 1 MHz) | TAK |  |
| 48. | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 380 | TAK |  |
| 49. | Kąt pola widzenia głowicy min. 70° | TAK |  |
| 50. | Promień krzywizny maks. 50 mm | TAK |  |
| 51. | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 52. | Głowica sektorowa do badań transkranialnych | TAK |  |
| 53. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min od 2,0 do 4,0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |
| 54. | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 80 | TAK |  |
| 55. | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | TAK |  |
| 56. | Głowica przezprzełykowa do badań kardiologicznych | Możliwość rozbudowy |  |
| 57. | Zakres częstotliwości min. od 2,0 do 8,0 MHz (±1,0 MHz) | TAK |  |
| 58. | Liczba elementów akustycznych, min. 2500 | TAK |  |
| 59. | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | TAK |  |
| 60. | Ruch obrotowy głowicy sterowany elektronicznie w zakresie min. od 0° do 180° | TAK |  |
| 61. | Głowica endovaginalna | Możliwość rozbudowy |  |
| 62. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. Od 4,0 do 10,0 MHz (±1 MHz) | TAK |  |
| 63. | Kąt pola widzenia głowicy min. 140° | TAK |  |
| 64. | Liczba elementów głowicy akustycznych min. 256 | TAK |  |
| 65. | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 66. | Głowica mikroconvex | Możliwość rozbudowy |  |
| 67. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwość min. od 4,0 do 8,0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |
| 68. | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | TAK |  |
| 69. | Liczba elementów głowicy akustycznych min. 256 | TAK |  |
| VI Inne |
| 70. | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
| 71. | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne a także integracja z systemem RIS/PACS Zamawiającego | TAK |  |
| 72. | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np. możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku przychodni | TAK |  |
| 73. | Dostępne bezpłatne narzędzie do tworzenia własnego wzoru raportu na zewnętrznym komputerze PC | TAK |  |
| 74. | Możliwość rozbudowy o funkcje zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby | TAK |  |
| 75. | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | TAK |  |
| 76. | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania panoramicznego zapewniającą podgląd sklejanego obrazu w czasie rzeczywistym, dostępną na głowicach convex i liniowych | TAK |  |
| 77. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3/4 D dostępne na volumerycznych głowicach 3/4 D: convex, endovaginalna | TAK |  |
| VII Warunki gwarancji i serwisu |
| 78. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | Tak |  |
| 79. | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym ( do 24 h – 5 pkt, 48 godz. 0 pkt) (wymagane max 48 godzin) – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | podać |  |
| 80. | Aparat zastępczy w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk. | Tak |  |
| 81. | Autoryzacja na sprzedaż i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |  |
| 82. | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie) | Tak |  |
| 83. | Dostarczenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 84. | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od momentu złożenia oferty | Tak |  |
| 85. | Wsparcie serwisowe, możliwość diagnostyki oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne | Tak |  |
| 86. | Bezpłatne przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) | Tak |  |
| 88. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK, podać |  |
| 89. | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy. Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany urządzenia na nowe: 2 naprawy – 5 pkt., 3 naprawy – 0 pkt. (wymagane max 3 naprawy) | TAK, podać |  |
| 90. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje     odrzucenie oferty.

-   Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).